## Slide 1: Emittanz
Inhalt:
Einzelteilchen
  Transversal: Ort & Winkel
  Mathematischer Exkurs I: Strahldynamik-Rechnung mit Einzelteilchen
Mehrteilchen
  Messung der Emittanz
  Verteilung, globale Koordinaten
  Begriffe: Radius, Enveloppe, Emittanz, -Ellipse, Twissparameter
  Beispiele: Einfache Strahllinie, HLI
  Akzeptanz
Mathematischer Exkurs II
  Strahldynamik-Rechnung mit Emittanzen

## Slide 2: Motivation
Warum führt man so etwas Abstraktes wie den Begriff der Emittanz überhaupt ein?
Warum macht die Emittanz einem (Beschleunigerphysiker) das Leben leichter?
Wie messe ich eine Emittanz?
Wie rechne ich mit einer Emittanz?
Was ist eine Emittanz?

## Slide 3: Einzelteilchen: Bewegung
x
y
Bezug: Sollbahn, -richtung  Koordinatenursprung
Ort: (x,y)
Winkel: (x',y')

(x,x')
(y,y')

## Slide 4: Einzelteilchen: Bewegung
Quelle
Plasma
Warum ist der Strahl inhomogen und i.a. divergent?
n
x, x’
(y, y’)

## Slide 5: Einzelteilchen: Mathematische Behandlung I
Strahldynamik für Anfänger:
linear, x- und y-Ebene unabhängig
Matrizenrechnung, „Lineare Algebra“
Koordinaten x, x‘ der Teilchen (im Phasenraum), Darstellung als Vektoren
(für y, y‘ genauso, aber unabhängig voneinander)
Strahldynamik = Bewegung der Teilchen im Beschleuniger heißt Änderung der Koordinaten, mathematisch durch Matrizen. Jeder Beschleunigerabschitt (Driftstrecke, Quadrupol, ...) wird durch bestimmte Matrix dargestellt
Beispiel Drift: s: Länge der Drift

## Slide 6: Einzelteilchen: Mathematische Behandlung II
Beispiel Drift:
Mathematischer Beschleuniger: Matrizenrechnung! (ganz einfach!)
x, x‘: Vor der Drift, x(s), x‘(s): Nach der Drift
Ganz einfach:

## Slide 7: Einzelteilchen: Mathematische Behandlung III
Und weil Physiker und Mathematiker faul sind, rechnen wir die unabhängigen Ebenen x und y gleichzeitig:
=
lineare Strahldynamik
Kopplung der Ebenen

## Slide 8: Messung der Emittanz
vertikaler Schlitz
legt y fest
vertikales Gitter
misst y‘(y)
integriert über x, x‘
Emittanzmessung mit Schlitz und Gitter:

## Slide 9: Einzelteilchen - Vielteilchen
Beschreibung Einzelteilchen:
4 Koordinaten
(x, x', y, y')
bzgl. Sollbahn
Ortskoordinate
Winkelkoordinate
Unpraktisch
Milliarden von Koordinaten
Beschreibung Vielteilchen:
Gesamtheit aller Teilchen
durch Teilchenverteilung
bzw. durch (wenige) globale Parameter
Wie groß ist der Strahl? Radius
Wie ändert sich seine Größe? Emittanz

## Slide 10: Verteilung
Quelle
Plasma
Teilchen sind bzgl. jeder Koordinate (x, x’, y, y’, ...) verteilt
n
x, x’
(y, y’)

## Slide 11: Vielteilchen: Beispiel Strahlradius
Gauß'sche Normalverteilung:
(Natürliche Verteilung statistischer Prozesse)
2s=2, 95%
FWHM=1.18, 76%
Strahlradius z.B.
1s=1 erfasst 68%
aller Teilchen
Mittelwert µ=0,
Breite s=1
(Standardabweichung)
Problem: Teilchen sind (statistisch) verteilt, es gibt keinen scharfen Strahlrand -> Was soll dann der Radius sein?
N
x, x‘ ...

## Slide 12: Verteilung ???

## Slide 13: Globale Koordinaten: Begriffe
Voraussetzung:
Strahlschwerpunkt folgt Sollbahn (Steering, long. Fokussierung)
oder:
Strahllage technisches Problem,
lineare Strahldynamik davon unabhängig
Größe des Strahls:
Strahlradius  Enveloppe
Änderung der Strahlgröße:
Strahldivergenz  Emittanz
Größe des Strahls:
Bunchlänge
Änderung der Strahlgröße:
Impulsschärfe
Beschreibung der Teilchenverteilung durch globale Parameter
Transversal:
Longitudinal:
Emittanz: Erweiterung des Begriffes 'Strahlgröße',
ein bißchen wie elektrischer Widerstand → Impedanz

## Slide 14: Globale Strahlparameter: Begriffe
Enveloppe
x
Divergenz (x')
Radius (x)
konvergent - divergent
z
Trajektorie

## Slide 15: Globale Strahlparameter: Emittanz
x
x'
x
Emittanz~Ellipsenfläche
 Strahlgröße im
(x,x')-Phasenraum

## Slide 16: Globale Strahlparameter: Emittanz
x'
x
e: Emittanz(-größe),
[e]=p mm mrad
A: Ellipsenfläche
a, b, g: Ellipsen- bzw. Twiss-Parameter
K. Wille, The physics of Particle Accelerators

## Slide 17: Globale Strahlparameter: Enveloppe
Enveloppe
y
Divergenz (x',y')
Radius (x,y)
x
z

## Slide 18: Globale Strahlparameter: Emittanz
x
x'
x
y
y'
y

## Slide 19: Globale Strahlparameter: Emittanz
x
x'
x
y
y'
y

## Slide 20: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'
y
x

## Slide 21: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'

## Slide 22: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'

## Slide 23: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'

## Slide 24: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'

## Slide 25: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'

## Slide 26: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'
Fläche der Ellipsen
bleibt konstant!
(Liouville)
Exakt:
Volumen des 6D-Phasenraumes bleibt konstant

## Slide 27: Eigenschaften der Emittanz
y
x
x'
x
y
y'

## Slide 28: Beispiel HLI
Doppel-
waist
x-Fokus
Ladungstrennung
rund,
parallel

## Slide 29: Akzeptanz
y
x
Akzeptanz ↔ Emittanz
Apertur ↔ Strahlradius
Apertur

## Slide 30: Akzeptanz
Anpassung der Emittanz an die Akzeptanz (Matching)
hier: transversal
y
x

## Slide 31: Akzeptanz
Emittanz muss innerhalb Akzeptanz liegen
y
x

## Slide 32: Emittanz mathematisch ... für Anfänger
=
Emittanz nach Drift,
also , ...
Drift
Emittanz vor Drift,
also, ...
=
wird zu
X
X
Y
Y

## Slide 33: Ende