## Slide 1: Ringbeschleuniger
Jens Stadlmann

## Slide 2: Inhalt
Kurze Motivation für Ringbeschleuniger
Etwas zu Zyklotrons und kleiner Ausflug in Beschleunigergeschichte
Synchrotronbeschleuniger
Einige Grundprinzipien
Injektion und Extraktion
Dynamisches Vakuum

## Slide 3: Wieso Ringbeschleuniger?
L. W. Alvarez, USA 1947
150 Driftröhren pro tank in 4 tanks.
55 m für 1.3 MeV/u auf 11.4 MeV/u (1975) Für höhere Energie braucht man SEHR lange
Linearbeschleuniger.

## Slide 4: Beispiel: CLIC, Studie zu linearem Collider
http://clic-study.org
Component | Power [MW] | Fractional power
RF (DB+MB) | 289 | 50%
Magnets (DB+MB) | 124 | 21%
Cooling & Ventilation | 93 | 16%
Network | 28 | 5%
Beam Instrumentation & Control | 17 | 3%
Detector & Area | 31 | 5%
Total power consumption during operation is 582 MW.
With optional energy saving technology 496 MW.

## Slide 5: Ringebeschleuniger
Benutzen die selbe Beschleunigungsstrecke(n) mehrfach
Sind für höhere Energien sowohl energieeffizienter als auch platzsparender als Linearbeschleuniger
Sind von Magneten dominiert im Gegensatz zu Linearbeschleunigern, die durch Beschleunigungsstrecken dominiert sind (Gleichspannung bzw. Hochfrequenz).
Dipolmagnete lenken den Strahl auf die Kreisbahn
Quadrupolmagnete fokussieren den Strahl (bei Ring und Linearbeschleunigern)

## Slide 6
Das Zyklotron
Konstantes magnetisches Feld und HF Frequenz, Bahnradius wird größer mit steigender Energie.
Old 60-in. cyclotron in Berkley
Dauerstrahl

## Slide 7
Injector II Cyclotron 72 MeV
Ring Cyclotron 590 MeV
SINQ
spallation source
PSI Beschleuniger in der Schweiz @1.3 MW Strahlleistung
2.2 mA /1.3 MW
1.5 mA /0.9 MW
CW operation
/ secondary beamlines
target M (d = 5mm)
target E (d = 40mm)
UCN source
Cockcroft Walton
proton therapie center [250MeV sc. cyclotron]
SINQ
instruments
dimensions:
120 x 220m2
M. Seidel / PSI

## Slide 8: Zyklotron, kurze Zusammenfassung
Sehr kompakte Beschleuniger
Sehr große Effizienz (PSI hat 18% Wirkungsgrad!)
Kontinuierlicher Strahl
Fixe Extraktionsenergie
Bei hohen Energien „nicht mehr so einfach“.
  Wegen der Relativistik stimmt die Zunahme der Bahnlänge nicht mehr mit der HF Frequenz überein. Kompensation durch „geformte Magnete“.
  Der/Die Magnet(e) wird generell sehr groß

## Slide 9: Synchrotrons: „Lebende Geschichte“: PS aund AGS
Alternating Gradient Synchrotron under construction, c. 1957.
AGS @ Brookhaven 33 GeV p, Summer 1960
CERN 1959, PS to the right
PS @ CERN 28 GeV p, late 1959
Beide Beschleuniger sind heute noch in Betrieb! Die hohe Flexibilität erlaubt es die jeweilgen Nachfolgeprojekte mit Ionen und Protonen zu Versorgen (SPS und LHC bzw RHIC)

## Slide 10: Brookhaven Nat’l Labs, Long Island, USA
RHIC:
Relativistic
Heavy Ion
Collider
AGS:
Alternating
Gradient
Synchrotron

## Slide 11: CERN Large Hadron Collider (LHC)
Protons and heavy ions (Pb)
Energy: now 6.5 TeV
(design 7 TeV)
Protons in the ring: 3E14
Current: 0.5 A
Beam energy: 3 MJ
Magnetic dipole field: 8 T
Umfang: 27 km

## Slide 12: Collider: z.B. Gold-Gold Stöße im RHIC Das Experiment ist im Ring, anders als bei GSI
RHIC
AGS
BOOSTER
TANDEMS
9 GeV/u
Q = +79
1 MeV/u
Q = +32
Beam Energy = 100 GeV/u
Lave per IR = 2  1026 cm-2 sec-1

## Slide 13: Schwer Ionen Synchrotron: SIS18
SIS: Br=18 Tm
HF Station
Beschleunigung mit HF
Konstanter Orbitradius
Veränderliche Magnetfelder
‚Synchronous‘: h0= RF
Gepulster Strahl
Umlauffrequenz:
Sollimpuls:

## Slide 14: Arbeitsweise eines Synchrotrons
14
Repetition rate (Trep)-1:
(time needed for one complete cycle)-1
Beam power:
Total beam energy:
Types of synchrotrons (a bit arbitrary):
- slow cycling synchrotron: < 1 Hz
- fast cycling synchrotron: 1-10 Hz
- Rapid Cycling Synchrotron (RCS): > 10 Hz
Magnetzyklus in einem Sychrotron

## Slide 15: Dipolmagnete
Iron dipole magnet: B<2 T
superconducting dipole magnets: B=3-8 T
Zwingen die geladenen Teilchen auf eine Kreisbahn

## Slide 16: Quadrupole Magnete, die “Linsen”
Magnetic vs. electric fields:
For v=c B=1 T corresponds
to 300 MV/m !
orbit correction proportional to orbit offset
good correction in x means bad correction in y

## Slide 17: Alternating Gradient Focusing
Focusing
quadrupole
De-focusing
quadrupole
Focusing
quadrupole
Drift
Drift
Sequence of focusing and de-focusing lenses acts as effective focusing lens

## Slide 18: Das wandernde Koordinatensystem im Beschleuniger
Idealer Orbit
Ablenkmagnete
Horizontal plane
Vertical plane
Coordinate system
for non-ideal particles
Longitudinal

## Slide 19: Magnetfehler: Die Ionen kommen vom rechten Weg ab
The errors of the dipoles are additive
resulting amplitude (GSI's SIS18):
Betatron oscillation

## Slide 20: Teilchen im SIS18, Fokussierung
Beamdirection
2 Dipoles
3 Quadrupoles
P. Puppel

## Slide 21: Die Stimmung im HKR, oder was ist der Arbeitspunkt (engl “tune”)
Ordnung der Resonanz: |n+m|
Was sind Resonanzen?

## Slide 22: SIS18 Arbeitspunkte
Present standard working point Qx,y = (4.28; 3.29)
Good results for larger currents with Qx,y = (4.17; 3.29)
Planned final high current working point Qx,y = (4.14; 3.6)
  Compensation of different resonances necessary: Qy = 3.5 Qy = 3.33 Qx – Qy = 1 2Qx – Qy = 1
Resonance correction system installed (skew quads, sextupoles, octupoles).
Proof of principle machine experiments in SIS18 showed successful partial compensation of single resonances.
Bunched beam, 1 s storage, 3rd order resonance partially compensated.
0,1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ΔI/I
Resonance scan after 2014 realignment.

## Slide 23
Rc 1569; 2f17

## Slide 24: Phasenstabilität und longitudinale Fokussierung
dp/p=0: Standardbeschl.
dp/p<0: mehr Beschleunigung
dp/p>0: weniger Beschleunigung
Resultat: sog. Phasenfokussierung,
and Oszillation um (dp/p=0) sog.
Sychrotronoszillation.

## Slide 25: HF Einfang und HF Amplitude
HF-Einfang sollte mit richtiger Energie passen ABER durch das Anlaufen der Rampe macht der Strahl einen transversalen „Wischer“ und deswergen kann es sein, dass eine Veränderung der Radialposition hilft.
HF Amplitude: so viel wie nötig so wenig wie möglich. Über 14 kV sind zwei Kavitäten nötig. Für Umbunchen (1H1 ESR) werden immer zwei Kavitäten benötigt.
Am Ende der Rampe wird weniger Spannung benötigt als beim Einfang.
Auf Flattop in Normallfall nur HF Amplitude bei schneller Extraktion. Bei Injektion nur HF Amplitude für Positionsmessung

## Slide 26: HF Einfang und Energie
Hier muss die HF Frequenz zur Umlauffrequenz passen. Korrektur über die Injektionsenergie Der Unilac „läuft auch mal weg“, deswegen immer laufen lassen und überwachen Idealerweise auch die Energiebreite des ungebunchten Unilacstrahls im Schottky messen und merken/überwachen.
Breite Energieverteilung im Schottky kann auch durch alte TK-Striperfolie ausgelöst werden

## Slide 27: Schnellere Rampen brauchen mehr HF Spannung: U28+ mit konstanter Spannung und mehr dB/dt
Fractional loss of different mechanisms during fast ramping without RF upgrade.

## Slide 28: Umbunchen? Aus 4 mach 1 z.B. für ESR
Nach der Beschleunigung werden durch abwechselnde Benutzung beider Kavitäten erst aus vier Bunchen zwei, dann aus zwei Bunchen einer, der dann vollständig zum ESR transfereiert werden kann.
Zeit

## Slide 29: Kurze Einführung Multiturninjektion (MTI) I
Multiturn injection losses

## Slide 30: MTI: Transversal Accumulation
Accumulation with 1/3 Tune
Tune Qh= 3
Accumulation with Tune
Tune Qh= 3

## Slide 31: MTI: Example with fractional Tune Qh=0.25

## Slide 32: MTI Injektion einstellen : Die „Knöpfe“ I
Diese Informationen waren bisher auf einem Oszilloskop in der Konsole.
Wichtig ist das Timing zwischen dem Unilacpuls und den Injektions-geräten. Schneller Trafo hat den Vorzug, Messung nach einigen Runden im SIS. Auswahl eines anderen Trafos (und passende Verzögerung) sollte möglich sein.

## Slide 33: MTI Injektion einstellen : Die „Knöpfe“ II
Multiturninjektion einstellen
dU-Ready
Chop. Verz.
Bump. Flank
Bump. Ampl.

## Slide 34: Multiturninjektion hängt von Unilac-Emitanz ab
UNILAC beam parameters as FAIR booster have been calculated for an optimized MTI process for the SIS18 acceptance of 150 x 50 mm mrad. Parameters:
  Velocity of orbit bump reduction and
  Beam emittance.
Beam emittance can be reduced by the collimation system in the transfer channel (TK).
Beams with smaller emittance and lower current can be injected over a longer time leading to the same final intensity in SIS18. Initial MTI losses in the SIS18 are reduced (i.e. shifted to the TK).
slow reduction
fast reduction
Cutting of tails in the TK, using the brilliant core for injection.
ex [mm mrad] | I [mA] | t [µs] | B (norm) [mA / mm mrad]
3 | 10 | 140 | 3.3 (21)
5 | 15 | 80 | 3.0 (19)
7 | 16 | 75 | 2.3 (15)
10 | 20 | 60 | 2.0 (13)

## Slide 35


## Slide 36: Schnelle und langsame Extraktion
SIS-18 septum
Separatrix (third order resonance)
Schnelle Extraktion: innerhalb von einem Umlauf, zwischen zwei Bunchen wird der Kickermagnet “gefeuert”. 1,2 oder 4 Bunche aus SIS18 extrahiert.
Langsame Extraktion: Über viele Umläufe wird der Strahl extrahiert (bis 10s) Es wird durch Sextupole eine Resonanz angeregt und der Arbeitspunkt nah an diese gelegt. Die Teilchen werden durch schellen QP oder Rausch- anregung (KO) aus dem stabilen Bereich “getrieben”.
Das Septun sollte so dünn wie möglich sein.
Septum wires: Ø 0.025 mm(W-Re alloy)
wires are mounted under tension

## Slide 37
Notes: Auch hier ein Blick in den Tank (Extraktionsseptum)

## Slide 38: Dynamische Vakuumeffekte, “Endgegner” für FAIR-Intensitäten
Nicht durch gute anfängliche Vakuumbedingungen allein zu bekämpfen. Besonders ausgeprägt bei schweren Ionen mit “mittleren” Ladungszuständen, z.B. U28+ für FAIR Betrieb.

## Slide 39: SIS18 Upgrade seit 2003: Durch neue Kavitäten und Netzgerätupgrade jetzt abgeschlossen.
Ion catchers behind each dipole group
Injektionseptum ,
AEG Upgrade 1 + 2 (schnelle und ganz schnelle Rampen),
Vakuumsystem Upgrade (NEG, Pumpen)
Ion catchers for dynamic vacuum control.
H=2 Kavitäten

## Slide 40: Gibt es noch (Style)Fragen?
Ernest O. Lawrence (1901 - 1958)
Erfinder des Zyklotrons.
Nobelpreis 1939
Krawattenzwang im Tunnel?