## Slide 1: Die Arbeit im Kontrollraum Allgemeine Unterweisung für Betriebspersonal
Stephan Reimann

## Slide 2: Themen
Gesetze, Regeln und Betriebsvereinbarungen zur Schichtarbeit
Belehrung
Rollen und Verantwortung
Rufbereitschaften
Kommunikation
Dokumentationspflichten
Betriebskoordination
Training im Alltag

## Slide 3: 1. Gesetze, Regeln und Betriebsvereinbarungen zur Schichtarbeit
TVöD §6,7,8
Beschleuniger Betriebsordnung C.2 GSI Dokumente
Betriebsvereinbarung „Schichtarbeit“ GSI Betriebsvereinbarungen

## Slide 4: TVöD - Sonderformen der Arbeit
Nach § 6 Abs. 5 des TVöD sind "die Beschäftigten im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet."
In § 7 und 8 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) werden die Sonderformen der Arbeit für die Beschäftigten (früher: Angestellte / Arbeiter) im Dienst der Kommunen oder des Bundes geregelt.

## Slide 5: TVöD § 7 Sonderformen der Arbeit
(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen werden. Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird.
(4) Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

## Slide 6: Betriebsvereinbarung Schicht
§1.1 Definition Wechselschicht
§3.1 Schichtzeiten
    Frühschicht 6:00 – 15:00 Uhr
    Spätschicht 14:00 – 23:00 Uhr
    Nachtschicht 22:00 – 7:00 Uhr (Hinweis: Proz.: 8,5h  9h – 30min Pause)
§3.3/4 Schichtzeit incl. 30 min Pause außerhalb des HKR
§4.1 Rufbereitschaft für Folgeschicht
§5.1.1 max. 800 Schichten pro Jahr (min. 4 x Shutdown a 12 Tage)
§6.2 Regelbesetzung sind 3 Schichtteilnehmer (weniger sind möglich, müssen vom BR genehmigt werden, Betriebsordnung: ab SIS18  3 Personen)
§7 Freizeitausgleich (66h Regel, nicht mehr als 3 Nachtschichten, …)

## Slide 7: Standard-Schichtpattern
Hansi-Standardpattern: F F F S - _ _ S S N N N _ _ _
Mindestens 5 Personen werden für einen Schichtarbeitsplatz benötigt
bei langen Betriebsphasen sind es 7 Personen (0.75 FTE/Person)
erfüllt alle Vorgaben (TVöD + BV)
Rotation alle 15 Tage
Hinweis: ab 48J Befreiung vom Wechselschichtbetrieb möglich  kein Wochenende/Feiertag (ab 58J – vollständige Befreiung mögl.)

## Slide 8: Hinweise
Alle Abwesenheiten und Wünsche immer im FSN aktualisieren
Wünsche werden berücksichtigt, wenn möglich (ein Anspruch besteht aber nicht)
Bei Schichttausch, möglichst selbständige Suche nach Ersatz über FSN und Mitteilung an M. Vossberg.

## Slide 9: 2. Belehrung
Die Betriebsordnung sowie sämtliche Belehrungen (Arbeitsplatz, AEB, Strahlenschutz, Beschleunigerbereiche und die Belehrungen der Fachgruppen) sind zu beachten
Der HKR darf während der Strahlzeit zu keinem Zeitpunkt unbesetzt sein
Standardbesetzung der Schicht sind 3 Personen, mindestens aber 2 (Betriebsordnung C2.1.3)
Verlassen des HKR während der Strahlzeit nur mit Erlaubnis des Schichtleiters unter Nennung des Aufenthaltsortes
Nutzung des Schlüsseltresors erfolgt nur durch unterwiesene Personen
Zugang zu Strahlenschutzbereichen über ZKS/TVS (Das Umschalten (SBKB) durch die Schichtmannschaft ist nur erlaubt, in Zeiten in denen keine Strahlenschutzschicht eingeteilt ist)
Der HKR ist auch Aushängeschild und daher in Ordnung zu halten – auf professionelles Verhalten gegenüber Besuchergruppen, Experimentatoren und Kollegen ist zu achten.
Anlagenübergreifende Reparaturarbeiten regelt die Betriebsordnung bzw. zugeordnete Betriebsanweisungen

## Slide 10: 3. Rollen und Verantwortung während der Strahlzeiten
Operateure/innen + Betriebsingenieure/innen
  Beschleunigerinbetriebnahme, Einstellung und Optimierung
  Quellenwechsel PIG
  Fehlersuche
  Dokumentation
Schichtleitung
  wie Betriebsingenieure/innen
  Zuweisung von Aufgaben für Operateure/innen + Betriebsingenieure/innen
  Verantwortung für Dokumentation und Meldekette bei Katastrophen
  erster Ansprechpartner für Experimentverantwortliche, Strahlzeitkoordinator, BK, RB
  Koordination der Fehlersuche, Berechtigung RBs zu aktivieren
  Teilnahme an Mittagssitzung
Strahlzeitkoordination
  alleinige Entscheidungskompetenz über alle Änderungen am Strahlzeitplan
  Leitung der Mittagssitzung
Betriebskoordination (Betriebsleiter)
  Vertretung des Strahlzeitkoordinators bei Abwesenheit
  Entscheidungskompetenz über alle Abläufe im Kontrollraum
  Priorisierung bei Konflikten zwischen Maschinen-RB
  Muss bei Ausfällen > 4h telefonisch informiert werden (gilt auch für Ereignisse, die den Betriebsablauf empfindlich stören)
  Schichtübergreifende „OLOG-Pflege“
  aber auch: Telefondienst in stressigen Phasen bzw. Hilfsoperateur

## Slide 11: 3. Rollen und Verantwortung während der Strahlzeiten
Maschinenrufbereitschaften (Maschinenkoordinator und STV)
  übernimmt Aufgaben von Maschinenkoordinator + STV während des Betriebes
  Fragen der Maschinensicherheit + Personensicherheit bzgl. des Verantwortungsbereiches
  Hilfe bei schwierigen Einstellungen
  Muss bei längeren Ausfällen telefonisch informiert werden (>2h?)
Strahlenschutzschicht + RB
  Zugang zu Strahlenschutzbereichen
  Fragen zum Strahlenschutz
  Bio-Rem Alarme
Rufbereitschaften der Fachgruppen
  Fehlerbehebung
  Rückmeldung über Ursache und Status
Experimentatoren/innen
  Verantwortung für das eigene Experiment
  Anforderung von Strahlparametern
  Information über Abwesenheit und Standby

## Slide 12: Interface Organigramm
Betriebsleiter
Unilac
MK+STV
GF
SIS18
MK+STV
HEST
MK+STV
ESR
MK+STV
Bereichsleiterin
Strahlzeitkoordinator
BK
Operateure + Betriebsingenieurinnen
Schichtleitung
Experimentatorinnen
RU
RS
RE
RB
Unklarheiten + Konflikte bzgl. Strahlzeitplan
Abstimmung Experimentanforderung
Fehlerbehebung
Maschinenspezifisches
Support, Konflikte, Katastrophen
Experimentverantwortliche
GSI-Ansprechpartner
Experimentgruppenleiter

## Slide 13: 4. Rufbereitschaftseinsätze
Einsatzzeitraum für die RB:
  MO – DO 18:00 bis 06:00 Uhr
  FR 15:00 bis 06:00 Uhr
  SA + SO 06:00 bis 06:00 Uhr
  Rufbereitschaften außerhalb dieser Zeiten sind „Rufe außerhalb der Rufbereitschaft“ und müssen vom BK genehmigt werden.
RB-Zettel werden vollständig ausgefüllt (incl. Begründung) und im Fach im HKR hinterlegt
Bitte RB-Teilnehmer immer wieder darauf Hinweisen, dass sie sich regelmäßig melden müssen
Wenn 12h Arbeitszeit überschritten sind  nicht mehr rufen

## Slide 14: 5. Kommunikation
meine Erfahrung:
  Wechselschichtteilnehmer sind im Wesentlichen von der GSI-Regelkommunikation abgeschnitten
  Oft fehlen tagsüber genaue Informationen zu Vorgängen in den Schichten (vor allem Spät- und Nachtschichten)
Informationsfluss: Außen  Schichtteam
  Schichtübergabe (stille Post - Problem)
  OLOG: Aufgaben + Anleitungen
  OLOG: Nachrichten aus der Mittagsitzung (Wochenende beachten)
  Teilnahme an der Mittagssitzung
  (Betriebskoordinator, Strahlzeitkoordinator oder fragen)
Informationsfluss: Schichtteam  Außen
  OLOG-Einträge
  (involvierte Person X fragen, falls Person X angerufen wurde)

## Slide 15: Anweisungen zur Kommunikation
BK nach Mittagssitzung in HKR zur Koordination
Nehmt euch Zeit für die Schichtübergabe
Lest zuerst die Nachrichten aus der Mittagssitzung und die Aufgaben und Anleitungen
OLOG-Einträge
  Bei komplizierten Schichtübergaben  Notizen machen (im OLOG)
  versetzt euch in die Lage der Kolleginnen und Kollegen (Koordinatoren, Geräteverantwortliche, etc.) - welche Information müsst ihr bereitstellen?
  Fehler und Ausfälle möglichst ausführlich (vor allem in der Nacht und am Wochenende) Welche Informationen werden benötigt?
  mehr ist oft mehr
Konflikte, Sonderabsprachen: scheut euch nicht, den BK zu rufen sonst weiß keiner, was los war
Grundannahme: keiner erfährt etwas, außer der einen Person, die anwesend war

## Slide 16: 6. Dokumentationspflichten
nach Schichtübergabe:
  Schichtteilnehmer anmelden, laufende Übersicht-Chains auf Aktualität prüfen
  vollständige Datensätze aller laufenden Maschinen aufnehmen (mindestens Transmissionsdaten)
alle Ausfälle nach bestem Wissen dokumentieren
   z.B.: regelmäßige Wasserstandsmeldungen bei langen Ausfällen, Dokumentation des Verlaufs der Arbeiten
Bei Eintrag eines Mangels, ggf. entsprechende Fachabteilung informieren und Namen notieren, falls jemand informiert wurde
„Grüner Balken“ ist kein Qualitätsmerkmal eurer Arbeit, nichts darf un-dokumentiert ausfallen – häufige kurze Fehler können zusammengefasst werden
Fehler nach bestem Gewissen zuweisen – grob Fachabteilung, vermeintlich Verantwortliche Informieren! Notieren, wer informiert wurde.
professionelle Einträge  Vermeidung von Missverständnissen + Provokationen, Ironie
nicht jede Tagschicht muss zwingend eine Einstellung von jeder Maschine ablegen (Ermessen des SL) - wenn sich etwas ändert, ist Eintrag + Save aber Pflicht!

## Slide 17: 7. Betriebskoordination
Tagsüber anwesend
den Schichtteilnehmern gegenüber weisungsbefugt
Anruf oder PSA bei
  betriebsrelevanten Katastrophen, Unfällen
  Ausfällen > 4h oder extreme Häufung von kurzen Ausfällen
  kein Konsens zw. SL, EX, RB
  Veränderungen des Strahlzeitplans durch Absprache RB, EX, SL
  Rufbereitschaft nicht erreichbar
  Anfrage: Ruf Außerhalb der Rufbereitschaft
  Wenn (z.B.: in stressigen Phasen) Unterstützung benötigt wird
  Falls BK nicht erreichbar  Nochmal Versuchen, dann Meldekette einhalten
Überprüfung d. Nachrichten aus Mittagssitzung, ggf. Ergänzung + Korrektur
Leitung der Mittagssitzung bei Abwesenheit des SZK
schichtübergreifende Fehlerverfolgung (Korrektur, Ergänzung von Fehleinträgen) – Update der Mängelliste
schichtübergreifende Pflege des OLOG
RB-Zettel prüfen und weiterleiten

## Slide 18: 8. Training im Alltag
Maschineneinstellungen sind bei freien Kapazitäten zuallererst immer von den Operateuren zu erledigen (Eine evtl. resultierende Verlängerung der Einstellzeit ist akzeptabel bis ca. Faktor 1,5)  Ausnahmen bei Spezialeinstellungen oder Stress (im Zweifel BK fragen)
Der Schichtleiter steht für Rückfragen zur Verfügung, bzw. greift zu gegebener Zeit ein.
Der Anweisung des Schichtleiters ist natürlich Folge zu leisten

## Slide 19
Fragen und Diskussion