## Slide 1: Sicherheitsunterweisung HEST
Operateurschulung 2019
Petra Schütt

## Slide 2: HEST AEB Unterweisung

## Slide 3: wo ist die HEST?
Strahlenschutz Sicherheit
NE3 Bereich
NE5 Bereich
NE8 Bereich
FRS, Hitrap nicht Teil der HEST
technische Grenze:
Strahlführung zwischen Gate Ventilen
Betrieb:
Gate Ventile ± X

## Slide 4
AEB Bereiche
NE3 HHD Messplatz
NE5 Strahlweg
NE8 Strahlweg
NICHT:
FRS
Reinjektionskanal

## Slide 5: HEST AEB Einweisung
Grundlage für diese Unterweisung sind die jährlich stattfindenden allgemeinen Arbeitsschutz- und Strahlenschutzunterweisung und die Betriebsordnung für den Beschleuniger.
Besondere Gefahrenquellen im Bereich der Hochenergiestrahlführung
  Spannungen an Magnetspulen: nicht berührungssicher nach VDE
  Abdeckung elektrischer Anschlüsse an Magneten:
    nicht sicher gegen zufälliges Berühren
    mechanisch nicht stabil
    Kühlwasserschläuche bei Feuchtigkeit u.U. leitfähig

## Slide 6: HEST AEB Einweisung
  Hochspannung:
    Ionenpumpen bis 6.5 kV
    Szintillationszähler
    Vieldrahtkammern
    Vakuummessröhren
  Mechanische Gefährdung: Quetschgefahr durch pressluftgetriebene Linearantriebe
  Ionisierende Strahlung:
    bei Strahlbetrieb
    aktivierte oder kontaminierte Bauteile

## Slide 7: HEST AEB Einweisung
Weitere Anweisungen:
  Arbeiten dürfen nur nach Erteilung einer Arbeitserlaubnis durch den STV oder seinen Stellvertreter erfolgen.
  Die Türen der AEBs sind geschlossen zu halten.
  Der AEB-Schlüssel darf nicht verliehen werden.
Weitere Informationen:
  Intranet der GSI: Beschleuniger/Anlage/SIS18/Aufenthalt und Arbeiten am Ringtunnel (Diese Anweisungen gelten analog für die Hochenergiestrahlführung).
  Bei Fragen oder Problemen: STV oder Stellvertreter

## Slide 8: HEST AEB Einweisung
Weitere Besonderheiten:
  Bitte mit den Notausgängen der Bereiche vertraut machen
  Beleuchtung NICHT ohne Rücksprache ausschalten
  Arbeitsbeleuchtung benutzen
  Arbeiten nicht allein durchführen. Gegebenenfalls regelmäßig Rücksprache mit Kollegen, Anmelden bei SiSt 12-5291-xxxx
  Absperrung sind zu beachten

## Slide 9: Hinweisschild am Eingang
STV
außerhalb Normalarbeitszeit:
SIS Rufbereitschaft

## Slide 10: HEST AEB - Zugang
Besonderheiten
Bereich NE3
Zugang über FRS
Bereich NE8
HTP (STV: P. Forck)
Bereich NE5
Notausgang HHT Cave

## Slide 11: Übersicht HEST

## Slide 12: HEST AEB – Spulenabdeckung

## Slide 13: HEST AEB – Anlage

## Slide 14: HEST AEB – Vakuum

## Slide 15: HEST AEB - Strahlfalle

## Slide 16: HEST AEB - Hinweise
Justiereinrichtungen
NOTAUS