## Slide 1: STT MeC Frame status
06. Sep. 2019 | Peter Wintz
Sub-Project Status
STT MEC Frame System
Offene Punkte

## Slide 2: STT Mec Frame system
Sub-Projekt pending seit Frascati/Turin Ausstieg, Verlust von
  2 INFN mechanischen Werkstätten
  2 Ingenieure/Wissenschaftler + Techniker (MVD-STT Liason)
  Resourcenplanung damals ca. 33% STT – Budget (Mech. Rahmen+ Gassystem)
IKP Resourcen für STT mit kontinuierlicher Reduktion
  Stellensituation seit 2015, spezielle FZJ-FAIR Situation
  In-kind Vertrag (keine Eskalation, Zusatzaufgaben..)
  zusätzl. Phase-0 Aktivitäten (HADES-Straw Station)  Unterstützung PANDA-FT
  Wesentliche Resourcenbeitrag für STT Test-Systeme (im-Strahl)
  FoS-Elektronik, Entwicklung ..
STT Mech. Rahmensystem erfordert rund 2 FTE, ca. 5 Jahre
Projekt und Resourcen Status

## Slide 3: STT Überblick Reminder
4224 straws in 19 axial and 8 stereo (±3°) layers
  27µm Al-Mylar, 1400 mm length, 10 mm diameter
  Ar/CO2 gas mixture at 1 bar overpressure
X/X0 = 1.25% by self-supporting straw layers
Drift time & charge readout for PID (dE/dx)
Continuous data stream readout (~ 15GB/s)
Real-time tracking & input to SW trigger (event ID)
Straw series production and straw module assembly
at IKP (>6000 straws)
1650 mm
Straw components, self-supporting sector and STT prototype (half-barrel)
STT
3D-view
Two innermost straw modules (quad-layers)
5555 mm2
FEBv1
FEBv3
FE-Electronic board (FEBv3) and detector FE-layout

## Slide 4: STT Rahmensystem
Halterahmen für Straw Module und Front-End Elektronik
Aussen-/Innenwand/Deckel CFR-Rohacell-Al-Folie (Plan)
Filigraner Rahmen für upstream Kabelführung (bEMC Anford.)
Kabel-Rahmen ohne FEA und Prototyping (rein CAD damals)
  Kabel-Rahmen fixiert am STT-Rahmen-Rad
STT besteht aus zwei getrennten Halbschalen-Systemen
Aufhängung am Central Systems Frame (CSF)
Randbedingungen mit MVD (- GBT), DIRC, bEMC
Festlegung der Dimensionen (, Z-Koord,) zeitnah nötig  Start der Straw-Modul Montagen
STT Halbschale
CSF Zentralrahmen (alt!) mit Trägerplatte
STT im PANDA Target-Spektrometer ohne bEMC
STT Halbschale mit FE-Elektronik
und Kabelführungsrahmen
Belegung seitlicher
Kabelkanal

## Slide 5: STT system
Longitudinale Dimensionen
z= +1156 mm als hartes Ende STT vereinbart mit Bernd V. zum GEM-Tracker
FE-Elektronik und Kabel
ca. 8-9 kg/m Kabelgewicht
STT ca. 25° C

## Slide 6: STt system
Radiale Dimensionen
in=300 mm
out=946 mm
out=886 mm
Prototyp-Rahmen (blau) und Kabel-Rahmen (violett)

## Slide 7: STT Offene Punkte
STT Rahmen
    FE-Elektronik Haltestruktur (2 Rahmen“räder“ ?), EMI Abschirmung/Erdung (elektr.)
     Überarbeitung upstream Rahmen-Design, mech. Support (2/3 STT Gewicht hier)
    Festlegung innen/aussen Durchmesser STT System  MVD, (GBT), DIRC, bEMC
        Festlegung Toleranzen/Spaltgrößen (5mm (?) über 3m z-Distanz
        Temperaturschild/-umgebung MVD, Einstrahlung auf STT
        Flüssigkeitsschild MVD (?)
    CAD-Überarbeitung nötig
      upstream / downstream „Rad“ Dimensionierung (Lasten unterschiedl.)
      FEA-Auswertung, Rahmenmaterial (Prototyp: Alu)
    Straw-Modul Aufnahme und Ausrichtung im Rahmen  Prototyp Aufbau in 2020

## Slide 8: STT Offene Punkte
Kabelrahmen-Design
    CAD-Design, FEA-Rechnungen, Materialauswahl
    Dimensionierung bisher laut bEMC Vorgaben (~1mm Genauigkeit/Dimensionierungen)
    Einbau Schienenaufnahme (Rollen), Spannring upstream für Halbringe
    Kabelbelegung (flex. MQT-Kabel), kritisch falls zusätzl. Kabelabschirmung erforderlich .
    STT Rahmen Kopplung
    Ausrichtung/Positionierung Kabelrahmen im TS (bEMC, DIRC)
Anforderung: Dimensionierung/Genauigkeiten ~mm Präzision
 Prototyp Tests und Machbarkeitsstudien erforderlich

## Slide 9: STT Offene Punkte
Test-Aufbau STT Sektor im existierenden Prototyp-Rahmen
    Adapter für Geometrieanpassung (Prototyp mit alter STT Dimensionierung)
    Personal unterkritisch  Start ab Anfang 2020
Wichtig: Aufbau FE-Elektronik Layout
    mech. Support, Kabelführung
    (WP Krakau?)
Entwicklung der Positionierungen, Ausrichtung der Straw-Module im Prototyprahmen, Messmethoden, ..

## Slide 10: STT offene punkte - CSF
Ausrichtung/Einmess-Konzept CSF und Komponenten
Installationskonzept (Positionierungen)
  Reihenfolge aussen  innen oder innen  aussen (z.B. STT am CSF in DIRC, dann MVD+BP zu STT .. oder anders)
STT Anforderungen/offene Punkte an CSF
  Plan-parallele Aufnahmepunkte für STT-Rahmen
  Verstärkung der upstream STT Aufnahmepunkte (Lastkonzentration hier)
  Mehr als 2 longitud. Aufnahmepunkte für STT im Prototypstadium (?)
  STT Positionierungsmethode (über Aufnahmepunkte, justierbar)
  STT Positionierung rechte/linke Halbschale
  STT Abdeckung zum CSF hin (jetzt offene CSF-Struktur)
  MVD Aufhängung am CSF im STT Volumen
MVD Abschirmung (Temp. und Flüssigkeit)
MVD Dimensionierungen (längs, radial, komplett mit Abschirmung), Integration
Target-Gap

## Slide 11: Offene Punkte STT-MVD Mögl. Konflikte mit STT Volumen

## Slide 12: STT Reqmts Document
Status 3.12.2018