## Slide 1: HEST Betrieb
C Hessler, P Schuett, O Geithner
Operateursschulung, November, 2020

## Slide 2: Gliederung
HEST Überblick
Neue Einbauten
Status der Optiken
Neuer Strahlweg SIS18-FRS-HTM
Einstellstrategie und Standardvorgehensweise
Status Benno → Präsentation M. Ohlig

## Slide 3
HEST Überblick (I)
Ca 500 Meter Strahlführung
Strahlziele: Caves A, C, M, ESR, HADES, CryRing, HFS, HTD, HHT, HHD Dump.
Bereiche: NE3, NE5, NE8.
Wechsel der Verantwortlichkeiten in 2020: MK: C Hessler MK Vertreter: O Geithner STV: P. Schütt STV Vertreter: O Geithner

## Slide 4
HEST Überblick (II)
viele Projektile Typen, ~20 unterschiedliche Strahlwege
→ Protonen ... Uran, RIBs, Pionen
HHD Ionen vom SIS - beam dump
HFS RIPs vom FRS
HHT Ionen vom SIS
HTM Ionen/RIPs von SIS, FRS
ESR Ionen/RIPs von SIS, FRS
HTA Ionen von SIS, ESR
HTA Ionen von SIS, ESR
HTB Ionen/RIPs von SIS, FRS, ESR
HTB π- π+ vom π-target
HTC/D Ionen/RIPs von SIS, FRS, ESR
HTC/D π- π+ vom π-target
HTP Ionen vom SIS, ESR
HADES Ionen vom SIS
HADES π- π+ vom π-target
CRYRING Ionen vom ESR
U-bahn plan by B. Schlei
particle transfer (same timing zone)
accelerator zone

## Slide 5: Neue Einbauten
Neue Quadrupolkammern mit vergrößertem Durchmesser in GTH2QD21/22. → Sollte zu weniger Strahlverlusten an dieser Stelle führen
Drei neue Faraday Cups in ESR-CRYRING Beamline: → Sollte die Lokalisierung von Strahlverlusten und die Einstellung der Strahlführung vereinfachen.

## Slide 6: Wie gelangen die Einstellungen in die Maschine?
Machine
LSA
LSA Optics Importer
Optics Simulation
(MADX, MIRKO)
ParamModi/trim
magnets
ParamModi saves
IBHS saves (since 2002)
screens/grids
Online Model (Benno)
Optics
Repository
theoretical settings
empirical settings

## Slide 7: Qualität des Optikmodells
βH,V, αH,V,DH,V,D’ H,V,x,x’,y,y’
Unsicherheiten:
SIS18 Extraktions-Parameter:
  Parameter Set durch Benno eingeführt und seit Jahren unverändert,
  die selben Parameter für schnelle und langsame Extraktion,
  Vermutlich gemessen, aber nicht dokumentiert. Neuer Anlauf im Engineering Run 2019.
ESR Extraktions-Parameter noch weniger bekannt. Keine Messwerte verfügbar.
Position der Magnete, Justage, Feldfehler, Randfelder.
  MIRKO Settings sehr gut, verifiziert und verfeinert über viele Jahre.
  Konvertierung nach MADX nicht trivial, aber große Fortschritte im letzten Jahr.
SIS18_TS_HTC
almost 100 µrad tilt of TH line due to FAIR construction
(Pisa tower almost 1000x more)

## Slide 8
Status der Optiken
Nicht alle derzeit in LSA gespeicherten Legacy Optiken liefern gute Ergebnisse, obwohl diese auf den Optiken beruhen sollten, die im alten Kontrollsystem genutzt wurden.
Daher wurden Settings des alten Kontrollsystems herausgesucht, die damals gute Ergebnisse geliefert haben und es ist geplant die derzeitigen Legacy Optiken in LSA mit diesen Settings zu überschreiben.
Vorzeichenwechsel der Quadrupole GTE5QD21/22 in SIS18_TE_ESR in Bearbeitung

## Slide 9
Neuer Strahlweg SIS18-FRS-HTM
Ein Experiment in kommender Strahlzeit erfordert einen Strahl nach HTM über FRS, was bisher noch nie gemacht wurde.
Neue Transfer Linie in LSA angelegt: SIS18_TS_HTM
Alte Transfer Linie in LSA umbenannt: SIS18_HTM → SIS18_TH_HTM
Optik für neue Transfer Linie in Vorbereitung: SIS18_TS_HTM_STANDARD
Ziel: Test der Änderungen in kommendem Dry Run
SIS18_TS_HTM

## Slide 10
Einstellstrategie, Standardvorgehensweise
Eingabeparameter: Bedeutung und Einheiten
Auswahl der Optiken
HEST in ParamModi
HEST Einstellstrategie
Einstellungsbeispiel: HADES

## Slide 11: Eingabeparameter: Bedeutung und Einheiten (I)
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Parameter, die für die Einstellung einer Strahlführung wichtig sind:
Integrierte Magnetstärken k0L, k1L, k2L
  Parameter, die in LSA für die Einstellung des Strahls verwendet werden.
  Beschreiben, was der Strahl macht.
  Sind unabhängig von der Strahlenergie, der Teilchensorte und anderen Strahleigenschaften
  LSA: Dipol: KL = KL_THEO – HKICK KL_THEO: Theorie-Ablenkwinkel, HKICK: Korrekturwinkel Steerer: HKICK, VKICK Theorie-Ablenkwinkel und Korrekturwinkel haben unterschiedliche Vorzeichen für Winkel in die gleiche Richtung!
Parameter | Magnettyp | Bedeutung | Einheit | Bezeichnung in LSA
k0L | Dipol, Steerer | Ablenkwinkel | rad | KL, KL_THEO, VKICK, HKICK
k1L | Quadrupol | Inv. Brennweite k1L=1/f | 1/m | KL
k2L | Sextupol |  | 1/m² | KL

## Slide 12: Eingabeparameter: Bedeutung und Einheiten (II)
Integriertes Magnetfeld BL und integrierter Gradient GL
  Werden von LSA aus den k0L, k1L berechnet
  Sind abhängig von der Strahlenergie, der Teilchensorte aber unabhängig von der Hardware
  p/q – Strahlsteifigkeit / beam rigidity / Brho [Tm]
Stromstärke in den Magnetspulen I [A]:
  Ist abhängig von der Geometrie des Magneten und der Spulen
  Wird von LSA mit Hilfe von Kalibrierungsfunktionen berechnet
Parameter | Magnettyp | Bedeutung | Einheit | Bezeichnung in LSA
BL | Dipol, Steerer | Int. Magnetfeld BL=k0L*p/q | Tm | BL
GL | Quadrupol | Int. Gradient GL=k1L*p/q | T | BL
BL [Tm]
I [A]

## Slide 13: Eingabeparameter: Bedeutung und Einheiten (III)
Die kL Parameter sind unabhängig von den Strahleigenschaften und der Hardware.
Es sollte also möglich sein eine Einstellung für alle Strahlen in einer Strahlführung zu finden.
Wieso kommt es aber dann vor, dass beim Wechsel des Strahls die Strahlführungseinstellung unter Umständen nachjustiert werden muss?
Grund:
  Jeder Parameter hat seine Limits.
  Die Limits sind von der Hardware vorgegeben: Imin, Imax
  Imin, Imax und die daraus berechneten BLmin, BLmax sind unabhängig von den Strahleigenschaften.
  Die daraus berechneten KLmin, KLmax sind aber abhängig von den Strahleigenschaften.
  Wenn man also den Strahl ändert kann es sein, das die skalierten KL-Werte außerhalb ihrer Limits wären und so nicht eingestellt werden können.
Ausweg: Den Strahl mit der höchsten Steifigkeit zuerst einstellen.
Die unteren Limits sind in der Regel klein und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie Probleme bereiten.

## Slide 14: Auswahl der Optiken

## Slide 15: HEST in ParamModi
Annahme: UNILAC und SIS-18 sind korrekt eingestellt.
Tab “Extraktionslinie”: Einstellung der kL-Werte der Quadrupole, Korrekturwinkel der Dipole (Ablenkwinkel nicht veränderbar), Korrekturwinkel der Steerer.

## Slide 16: HEST Einstellstrategie
Ziel: Der Strahl ist gut eingestellt wenn er zentral durch die Quadrupole geht und am Experiment die gewünschte Strahlgröße aufweist. Die Strahlverluste sollten dabei gering sein.
Schritt 1: Geradelegen. Die Steerer und die Korrekturwinkel der Dipole werden dafür benutzt.
Schritt 2: Fokussieren. Die letzten Quads (mind. 2) werden benutzt. Für die ausgewählte Optik ist min. Fokus vorgegeben, der wird dann nur entlang Z hin und her verschoben.
Möglicher Zwischenschritt: Um zu Überprüfen, ob der Strahl zentral durch einen Quadrupol geht, wird dessen Stärke vorübergehend leicht geändert. Ändert sich die Strahlposition nicht auf nachfolgenden Leuchtschirmen, so geht der Strahl zentral durch den Quadrupole. Danach Quadrupolstärke wieder auf ursprünglichen Wert zurückstellen.
Wichtig: fürs Geradelegen die Quads sollen nicht verändert werden (Ausnahme: Checks ob Strahl zentral liegt) !!!

## Slide 17: Status Benno
→ Präsentation von Markus Ohlig am Mittwoch

## Slide 18
Vielen Dank an M. Sapinski, C. Kleffner (frühere MKs), B. Schlei (LSA Hierarchie für HEST), B. Walasek-Höhne, und die Teams von BEA, VAC, EPS, ACO, Datenversorgung, Großmontage und die gesamte HKR Crew!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!