## Slide 1: Injector Controls Upgrade
Peter Gerhard, PSU
für das Injector Controls Upgrade Projekt
Operateursschulung 2020

## Slide 2
Warum?
Was?
Wann?
Injector Controls Upgrade

## Slide 3
Hard- und Software des Kontrollsystems veraltet, abgekündigt, defekt, kein Ersatz mehr
  Terminals TCL2 -> TCL1000, Änderungen im Programm-Management im HKR notwendig
  HKR- und Entwicklungscluster -> Virtualisierung auf moderner Hardware
  RHEL 6 -> EOL 2020, bleibt bis zur Ablösung!
  Linux auf SEs -> bleibt bis auf weiteres!
Pflege des Altsystems kaum noch möglich, nur noch 2 Experten
Einheitliches Kontrollsystem langfristig notwendig
  u.a. Pflege mehrerer KS zu aufwendig, einheitliche Schnittstellen zu Geräten
Ersatz und Neuentwicklungen/Upgrades nur auf Basis des neuen KS
  gilt insbesondere auch für Strahldiagnose u.dgl.
Umzug ins FCC: Wegfall der analogen Systeme
Vorteile des neuen Kontrollsystems erschließen
Warum?

## Slide 4: Beispiel veraltete Software
Gruppen-µ
RedHat 6 32-bit Anwendungen:
Fortran
C++, Python
DeviceAccess-Client
Corba (OmniORB)
DeviceAccess-Server
Corba-Sever (OmniORB)
RedHat 7 64-bit Anwendungen:
Fortran
C++, Python
Java
JAPC = DeviceAccessJava
Corba (OmniORB)
Corba(Glassfish)
Neue Applikationen
Java
C++, Python
CORBA
Acc-Netz

## Slide 5
Phase 0: Sicherung des UNILAC-Betriebs bis 2024 -> ACO-INN
Phase 1: UNILAC Retrofit bis 2024
  Referenz / Lastenheft ist der existierende UNILAC
  Ablösung altes KS durch LSA-basiertes KS, FAIR-Standard
  Ersatz „analoger“ Systeme im HKR, Vorbereitung des Umzugs in das FCC
  Grundlagen für langfristige Weiterentwicklung (Phase 2), z. B. vorgezogenes WR Timing
Phase 2: Upgrades ab 2024 (manche ggf. früher)
  Ersatz der UNILAC Pulszentrale durch WR basiertes Timing System
  Digitalisierung langsamer und schneller (HF) Signale, kontrollsystemweite Integration und Nutzung der Daten
  Maschinen-Upgrades: Gepulster Gasstripper, PRIDE, ECRIS@HLI, Alvarez 2.0, …
  Ersatz veralteter Hardware
pLinac, HITRAP, cw linac
Was?

## Slide 6: UNILAC / plinac Übersicht

## Slide 7
HKR Systeme und Funktionen

## Slide 8
>100 Systeme / Funktionen im HKR für den UNILAC Betrieb
Ersatzentwicklung für ca. 25-30 Systeme / Funktionen notwendig
Software:
  Migrierung von Operatingprogrammen (~5) bzw. deren Funktionalität (~3)
  Entwicklung neuer oder Erweiterung bereits existierender Anwendungen als Ersatz „analoger“ Systeme / Funktionen (PG Schutz, FC Panel, Strahlanforderung, CDCU, …)
Hardwareentwicklung:
  Umbau/Umzug aus dem HKR
  Großer Teil wird von BEA abgedeckt (MAPS, Phasensonden, BPM, Video, UNIMON)
  Potiboard
  Schnittstelle für UNILAC Experimente (Strahlanforderung, Targetradsynchronisation, Strahlpulssignalisierung, …?)
Vom HKR über das neue Kontrollsystem ins FCC

## Slide 9
Pulszentrale „genial“! Ersatz nicht einfach
Pulszentrale muss mittel- bis langfristig ersetzt werden
  Hardware altert, System ist extrem aufwändig in der Pflege
  Kompetenz wird GSI (irgendwann) verlassen, keine Nachfolge vorgesehen
  Neue Geräte erwarten WR timing, langfristig Umstellung aller Geräte
  Einheitliches Timingsystem langfristig notwendig
  Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt (Quellen, A4, Booster, Synchronisation SIS18)
Entwicklung eines neuen Timingsystems für den UNILAC erfordert Zeit
  große Zahl an Timing Groups, schnelle Wiederholrate -> hohe Eventrate
  relativ starre, kurze Eventfolge
  hochgradig paralleler, komplexer, schnell wechselnder Betrieb mit vielen VirtAccs / Chains
  kontinuierlicher Betrieb auch während Änderungen an Geräten (Trim), Zyklen (Pulslänge) und Superzyklus (Pattern)
  Echtzeitverarbeitung bestimmter Modi/Signale, z. B. PG-Schutz
Neues Timingsystem, Ablösung Pulszentrale

## Slide 10
Alle Funktionen und Systeme, die heute im HKR vorhanden sind und genutzt werden, sollen weiterhin zur Verfügung stehen
  Weiterentwicklungen und Erweiterungen nicht ausgeschlossen …
Strahleinstellung in Echtzeit
  Änderung=Trim von einzelnen Geräten (Magnete, HF) und Rückmeldung < 100ms
  Maschine läuft währenddessen weiter
  Kann zu 50 Trimwerten pro Geräte und Sekunde führen -> Archivierungskonzept?
  Versorgung kompletter Chains (Initialisierung) oder großer Bereiche (Energieänderung) darf länger dauern, UNILAC / Pattern muss weiterlaufen
Parallele Einstellung mehrerer Chains gleichzeitig und unabhängig voneinander, ohne gegenseitige Beeinflussung
Datenrücklese bis 50Hz, wo immer möglich
Anforderungen aus dem UNILAC-Betrieb & FAIR

## Slide 11
Datenversorgung darf den laufenden Betrieb nicht „stören“
  einfache Gerätetrims
  Änderungen der Pulslänge <-> Änderungen an der Eventsequenz einer Chain
  Anhalten, Starten, Einfügen und Entfernen von VirtAccs <-> Änderung des Patterns!
  Wechsel / Änderung einer Chain oder des Patterns müssen unterbrechungsfrei erfolgen
Planung des Superzyklus muss unterschiedliche Randbedingungen berücksichtigen
  Quellen: So selten wie möglich, so oft wie nötig, so schnell wie nötig
  Alvarez 4: Max. 10 Hz, min. 5 Hz
  SIS18-Strahlpulse genau dann, wann sie gebraucht werden (TK, Quelle und A4!)
  Möglichst viele andere Strahlpulse für UNILAC-Experimente, ohne das SIS18 zu behindern
  Ausführung von VirtAccs=Chains mit fester Wiederholrate (Z6) oder in starrer Reihenfolge
  …
Anforderungen aus dem UNILAC-Betrieb & FAIR

## Slide 12
Ersatz von in Zukunft veralteten Systemen
  Echtzeitsysteme: Pulszentrale, Choppersteuerung, Interlock, Strahlverlust und PG-Schutz
  Langsame Steuerungen: Vakuum (teilweise erledigt), TVS, Interlock
  Frontends: VME-Rahmen mit SE/Gµ und Device Access durch SCU / FESA (>1000 Geräte, ~ 35 Equipment Models)
HF-Systeme: BPM
BIF?
Phase 2: Zukünftige Modernisierungen

## Slide 13
Nur auf Basis des neuen KS möglich!
Digitalisierung aller Systeme, kontrollsystemweite Integration und Nutzung der Daten (Überwachung, Archivierung, langfristige Entwicklungen)
Weiterentwicklung der Betriebsanwendungen
  Z. B. moderne Bedienkonzepte
Generic interface to external/experiment signals
Gepulster Gasstripper:
  Einfaches, statisches Gerät -> komplexe Anlage, gepulst
  Wasserstoff: Sicherheitsanforderungen, Überwachung
Zusätzliche Quellen: PRIDE, ECRIS, pLinac source
pLinac: Inbetriebnahme, Anbindung an TK, paralleler Betrieb mit UNILAC
cw Linac
Phase 2: Upgrades

## Slide 14: Wann?

## Slide 15
Injector Controls Upgrade ist bis ~2024 in erster Linie ein Ersatz- und Modernisierungsprojekt, konzentriert auf den UNILAC und begrenzt auf den notwendigen Umfang
Die Aufrüstung und Erweiterung erfolgt erst später bzw. parallel bei Bedarf
Notwendige, planmäßige Maßnahme
Vorgabe ist die weitgehende Nachbildung des existierenden UNILAC
Neue Möglichkeiten ggf. dort nutzen, wo
  der Aufwand gering und der Mehrwert groß ist
  es dringend notwendig ist
Vieles, was jetzt wünschenswert wäre, kann erst später realisiert werden!
Zusammenfassung
Vielen Dank!