## Slide 1: Betrieb CRYRING@ESR in 2022
Pläne der Experimentatoren, Aufgaben des Schichtteams und Zusammenarbeit mit der Maschinenrufbereitschaft CRYRING@ESR

## Slide 2: Schedule 2021
CRYRING@ESR
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
E131, DR, Pb67+
E148, Laser, Mg1+
Was haben wir erreicht in 2021?
Strahl für PAC Experimente
verbesserter Transfer ESR -> CRYRING@ESR
extrahierter Strahl für Materialforschung@CRYRING
E138, Lamb Shift, U82+
Test HEST for transfer ESR - YR
E140, DR, Ne3+
E153, DR, O6+
E129, Laser, C1+
CMAT
with ESR beam

## Slide 3: Überblick Betrieb/Experimente 2022
Betrieb mit lokaler Ionenquelle
Betrieb mit lokaler Ionenquelle
Betrieb mit ESR Strahl
lokal
aus CRYRING@ESR Sicht:

## Slide 4: Standardmodi CRYRING@ESR
Setup
Beam from ESR
Beam from local source
Run
monitor
maintain
Change
Energy
Orbit, Cooling, etc.

## Slide 5: Aufgaben Schichtteam
Setup
Beam from ESR
Beam from local source
ESR Strahl nach Transport durch HEST
  Einstellen erster Umlauf (YR07 und YR11 Leuchtschirme)
  Einstellen gespeicherter Strahl (bis Signal auf Zero Span Schottky)
lokaler Strahl
  nach YRT1DK7 (d.h. nach dem RFQ)
  Einstellen erster Umlauf (YR07 und YR11 Leuchtschirme)
  Einstellen gespeicherter Strahl (bis Signal auf Zero Span Schottky)

## Slide 6: Aufgaben Schichtteam
ESR Strahl nach Transport durch HEST
  Einstellen erster Umlauf (YR07 und YR11 Leuchtschirme)
  Einstellen gespeicherter Strahl (bis Signal auf Zero Span Schottky)
lokaler Strahl
  nach YRT1DK7 (d.h. nach dem RFQ)
  Einstellen erster Umlauf (YR07 und YR11 Leuchtschirme)
  Einstellen gespeicherter Strahl (bis Signal auf Zero Span Schottky)
Setup needs a little care (freq, span, amplitude … )

## Slide 7: Aufgaben Schichtteam
Run
monitor
maintain
„monitor“ durch Überwachung der Strahlintensität im Ring
  LASSIE Monitor
  Spectrum Analyser
  Tektronix RSA
  Grafana (Ions Source, Cooler etc.)
„maintain“ d.h. Erhaltung des Betriebszustands durch beseitigen „offensichtlicher“ Fehler
  Geräte wieder einschalten
  Ventile wieder öffnen
  Wiederherstellen nach Cave Access
  Nachtunen HEST
  Beseitigung von Gerätefehlern mit der Rufbereitschaft der Fachgruppen

## Slide 8: Aufgaben Schichtteam
„monitor“ durch Überwachung der Strahlintensität im Ring
  LASSIE Monitor
  Spectrum Analyser
  Tektronix RSA
  Grafana (Ion Source, Cooler etc.)
„maintain“ d.h. Erhaltung des Betriebszustands durch beseitigen „offensichtlicher“ Fehler
  Geräte wieder einschalten
  Ventile wieder öffnen
  Wiederherstellen nach Cave Access
  Nachtunen HEST
  Beseitigung von Gerätefehlern mit der Rufbereitschaft der Fachgruppen

## Slide 9: Aufgaben Schichtteam
Change
Energy
Orbit, Cooling, etc.
Energieänderung
  ohne Änderung der Kühlung (reines skalieren)
Abschwächungen
Länge von Subcycles/Repetitions
Rufbereitschaft Maschine:
Orbitänderungen, Kühlungsänderungen, Targetüberlapp, …

## Slide 10: Grundsätzliches
RB hat die Hoheit über die Maschine
  Alle Änderungen/Tuningansätze etc. müssen vorher mit der RB abgesprochen werden. Aktive RB steht im OLog.
  RB soll im OLog EInträge aus der Mittagssitzung machen
OLOG ist das zentrale Logbuch
  Einträge korrekt nutzen (nicht alles sind „Infos“)
    Optimierung, Setup, etc.
      Intention beim Start des Vorgangs erklären
      Zwischenergebnisse etc. als Kommentare einfügen
      Nach Abschluss den Eintrag mit einer Endzeit versehen

## Slide 11: Informationen
Allgemeines
  gsi.de/cryring
Handbuch zum Betrieb
  Auf der Wiki Seite hier (unter „CRYRING Operation“)
  Strahlstreckenzeichnung (by J. Katta)
Technische Details (viele …)
  CRYRING@ESR Wiki
    link auf gsi.de/cryring rechts oben
    Login mit Campus Daten (i.e. Windows)
    Nur innerhalb der GSI erreichbar

## Slide 12: CRYRING@ESR lokaler Kontrollraum
TH.2.034
Experimentatoren nutzen den zur Kontrolle und Überwachung des laufenden Experiments
Telefon: 3060

## Slide 13: CRYRING@ESR Betrieb 2022
Strahl für PAC Experimente (lokale Quelle und ESR)
Was wir uns wünschen:
  verbesserte Reaktionszeiten bei Transferschwierigkeiten in der HEST
  Rückmeldung zur Dokumentation
  weiterhin gute Zusammenarbeit!
Was können wir noch tun für bessere Zusammenarbeit?
  email: f.herfurth@gsi.de