## Slide 1: TE Stripper Update
C. Heßler, C. Kleffner
Machine Meeting 14.02.2024

## Slide 2: Übersichtsplan
GTE3DK3
GTE3DK4 mit
TE Stripper GTE3UF
GTE4DK4
Abschirmung

## Slide 3: TE Stripper
Targethalter

## Slide 4: Targethalter
Targets durch Maske verdeckt
Ø Öffnungen Maske 30mm
Maske elektrisch mit Stromdurchführung verbunden
geringer Abstand – Halteplatte 15 mm
Halteplatte

## Slide 5: Halteplatte für Targets
Targeträhmchen:
M2.5
Schrauben halten 2 Targets gleichzeitig

## Slide 6: Targettausch
Ta Target ausbauen
C Target von Pos. 9 nach Pos. 5
Al Target einbauen
Be Target
frei?
Markiert als „frei“ mit Material „Be“
→ Testen mit Strahl ob wirklich frei
3 um
130 um
1 cm
47 um
110 um

## Slide 7: Target Installation
Optionen:
Tausch des Targets direkt in der Kammer:
  Laut TRI nicht machbar, u.a. da Targets durch Maske verdeckt und man dadurch nicht dran kommt.
Installation des Targets mit einem alternativen Antrieb in anderer Kammer
  Scheint machbar zu sein
  Vorgeschlagene Position GTE3DK3 (direkt vor TE Stripper)
  Ok von T. Radon liegt vor
  Pressluftantrieb in Abt. BEA vorhanden
  Halterung muss zwischen Experiment und C. Dorn abgeklärt werden
  Experiment wünscht neues Target: Al mit Ti Schicht
Nutzung des eingebauten Be Targets und Installation von Strippingfolie mit alternativen Antrieb in anderer Kammer
  Vorgeschlagene Position GTE4DK4
  Ok von T. Radon liegt vor

## Slide 8: Arbeitsanweisung für Intervention (Entwurf)
Aufbau Zelt durch Abteilung BAU (ausreichend groß für 2 Personen, bis zur Decke der Abschirmung) → möglicherweise nicht notwendig
Bereitstellung von PSA durch SiSt
Belüften
Öffnen der beiden großen Flansche (Kammerrückseite)
Beryllium Wischtest
Aktivierungsmessung
Wenn Wischtest und Aktivierungsmessung ok:
  Targethalterung in Strahlweg fahren
  Untersuchung mit Endoskop und Dokumentation mit Fotos/Videos
  Öffnen des Flansches an 2. Kammer
  Einbau des vorbereiteten neuen Pressluftantrieb mit bestücktem Target
Schließen der Flansche
Abpumpen + Lecktest