## Slide 1: HITRAP Beamtime Feb. 2024 12C6+ & 18O8+

## Slide 2: Strahleinstellung bei HITRAP
IH Struktur
RF Quadrupol
4.03 MeV/u
4.03 + 0.495 MeV/u
4.03 + 0.495 + 0.006 MeV/u
One-shot energy analyzer
0.1 mm slit
Beam
0.5 T perm. Magnet
MCP
Mirror & CCD
Magnet +
0.1 mm
Schlitz
Detektor
Detektor
Detektor
Magnet +
0.1 mm
Schlitz
BB
BB
Rep. Rate
45 Sekunden
Einzellinse
Ziel 105 Ionen  Falle
Inbetriebnahme
C6+, N7+, Ni28+…
Experiment
238U91+…

## Slide 3: Übersicht der letzten Strahlzeit
Insgesamt ca. 4.5 Tage mit Strahl
12C6+ (2 Schichten)
Strahltransport
1x Energieanpassung
IH eingestellt 0.5 MeV/u
18O8+ (12 Schichten)
3x Energieanpassung
IH eingestellt 0.5 MeV/u
Transport durch RFQ
16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02
12-C 6+ ( m/q = 2.0 ) |  |  |  |  |  |  | 18-O 8+ ( m/q = 2.25 ) |  |  |  |  | 
Beam setup (UNILAC + SIS + ESR) |  |  |  |  |  |  | Setup |  |  |  |  | 
Beobachtete Probleme
Kurzschluss GTR4LE1 (wird repariert)
YAG in GTR5DK1 unempfindlich (wird mit MCP ausgetauscht)
Schlitz hinter RFQ enger als nötig (wird vergrößert)
Leckage GRT3QT3 (IH internes Triplett), ca. 20-30 l/Tag. Zwischenlösung  Eimer
IH Amplitude > 6.5 V instabil, unmöglich mit auto. Tauchkolben-Steuerung zu betreiben. Ca. 50% Verfügbarkeit

## Slide 4: IH Leistung 2010 - 2024
Chart: HITRAP Leistungskurve IH (2023)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2
P_vor | 3.3 | 11.5 | 25 | 43.75 | 54.75 | 67.25 | 81.25 | 96.75 | 100.25 | 103 | 107 | 110.5 | 114 | 117.5 | 121.5 | 126 | 143 | 150 | 155.75 | 160.75
Chart: 
| 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75
 | 53 | 60 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 | 109 | 118 | 129 | 140 | 152
HITRAP
Leistungskurve IH (2011)
March 2010
86Kr33+ (m/q = 2.6)
BB1 8.8 V; 0 grad
BB2 5.9 V; 293 grad
IH 7.85 V; 241 grad
Februar 2024
18O8+ (m/q = 2.25)
BB1 7.1 V; 0 grad
BB2 3.0 V; 100 grad
IH 7.1 V; 91 grad

## Slide 5: IH Leistung 2010 - 2023
Chart: IH 3.2.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2
P_vor | 3.3 | 11.5 | 25 | 44 | 55 | 67.5 | 81.5 | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 139 | 148 | 155 | 161
P_rueck | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 13.8 | 17 | 18
Abteilung Linac RF, M. Pilz, J. Mohr, M. Hörr, G. Schreiber, Ch. Herr
Hitrap design -> Verwendung von alten Verstärkern (u.a. Budget Gründe), Verstärker inzwischen 50 Jahre alt
Stabiler Betrieb über 160 kW kaum möglich, nur kurzzeitig unter idealen Bedingungen
Übliche Auslegung von HF-Systemen: notw. Cavity Leistung +25%
Auswirkung des Triplet-Wasserlecks auf HF-Betrieb unklar
Störende Harmonische problematisch / verzerrtes Sondensignal (Verstärker-Problem? IH-Tank? Kombination?), bereits bei Inbetriebnahme auffällig Analyse notwendig, Betrieb „off-resonance“ mit Rücklauf
Erzielbare Leistung stark von Tankverhalten abhängig (Konditionierungseffekte,Tauchkolbenposition, uvm.)
Lange Inbetriebnahmezeiten für hohe Pegel notwendig (mind. 2 – 3 Wochen mit sehr erfahrenem Personal, Prio?)  geschl. Tunnel
Chart: IH
| 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75
22.04.2010 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 89 | 97 | 106 | 115 | 125 | 136 | 147
17.11.2010 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 80 | 88 | 96 | 105 | 114 | 125 | 136 | 148
06.05.2011 | 9.06 | 11.5 | 14.3 | 17.1 | 20 | 23.7 | 27.5 | 31.8 | 36.5 | 41.8 | 46.8 | 51.2 | 57.5 | 63.1 | 68.7 | 75.6 | 82.5 | 88.1 | 95.6 | 103 | 111 | 121 | 133 | 145
06.04.2009 | 80.5 | 93 | 107 | 122
07.10.2008 | 58.1 | 69.7 | 88.2 | 105
04.02.2009 | 58.5 | 72.6 | 96.2

## Slide 6: Möglichkeiten Strahlzeit April 2024
Ion | A/q | IH power / kW | IH Tank / V (extrap.) | RFQ power / kW | RFQ Tank / V (extrap.)
14N7+ | 2.00 | 100 | 6.10 | 78 | 6.2
58Ni28+ | 2.07 | 110 | 6.25 | 96 | 6.7
18O8+ | 2.25 | 130 | 6.85 | 105 | (7.0)
40Ar18+ | 2.22 | 125 | (6.77) | 100 | (6.9)
238U91+ | 2.61 | 175 | (7.95) | 150 | (8.1)
86Kr33+ | 2.61 | 160 | 7.85 | 150 | (8.1)
abgebremste Ionen gemessen
(extrapolierte Amplitude)
Mit Verstärkertausch, Konditionieren, usw. mindestens 7 V mit automatischen Tauchkolbenregelung erreichen
Ohne Verbesserung, mit 50% Verfügbarkeit und alle paar Stunden RF nachregeln
Mit 36Ar18+ das Problem umgehen