## Slide 1: Neu und alt am SIS18
Jens Stadlmann

## Slide 2: Übersicht
Bemerkungen zu Strahleinstellungen
Schornsteine
Der Klassiker -> Injektion
Kühlung ist leichter geworden!
Beam Modes, ein Versuch in 2025
HF Einstellungen und Maßnahmen beim Ausfall

## Slide 3: Generelles Vorgehen bei Strahleinstellungen
Bei neuer Ionenart:
  Beschleuniger Richtung Beamdump (HHD) einrichten.
  Erst Einstellmaschine schnelle Extraktion, geringe Intensität, bei erstem beschleunigtem Strahl sehen dass das Strahl rauskommt und DUMP trifft.
  Dann Injektion optimieren. Dabei auch Orbit(s) korrigieren.
    Diagnose: Orbitmessung, beide Trafos (Schnell/Langsam) , Schottky, Verlustmonitore, Gitter im TK/S12. Vertikale Anpassung über IPM und/oder First Turn Diagnose (S12 Gitter).
  Dann erst Maschine mit den gewonnenen Parametern für auf langsame Extraktion erzeugen und diese einstellen. (Zusätzliche Diagnose: Zähler in Beamline, bzw. an HHD)
  bei den Pattern „Sprechende Namen“ verwenden. Einstell_Experiment Einstell_Injektion_Gold usw.
Weitere Pattern mit der gleichen Ionenart aus Kopieren der Einstellmaschinen ableiten. Orbitkorrektur kopieren und überprüfen (ändert sich evtl. bei anderen Energien).

## Slide 4: Schornsteine!
Die „steifste“ Maschine bestimmt den Schornstein (in die Zukunft denken, was kommt als nächstes dazu usw.)
Die Wartezeit anpassen (wenn die bestimmende Maschine langes Flattop hat verlängern, nicht zwingend gleiche länge. Ausprobieren).
Vor Finetunning einstellen, sonst doppelte Arbeit!
Werte für Schornstein
Werte der aktuellen (steifsten) Maschine ohne Schornstein zur Übernahme in andere Maschinen

## Slide 5: Multi-Turn-Injektion: Prinzip
Injektion mehrerer Umläufe aus dem Unilac zur Erhöhung der Intensität
Zeitabhängige Sollbahnstörung durch vier Bumper-Magnete während Injektion
Injektionseffizienz stark abhängig vom horizontalen Arbeitspunkt
MTI im Phasenraum
Sollbahnstörung durch Bumper-Magnete
Injektionstiming

## Slide 6: Injektion einstellen (1)
Initial Energie aus Unilac-Energiemessung eintragen (ggf. schon in SchedulingApp)
Sobald Strahl umläuft, Energie mit Schottky-Messung korrigieren
Arbeitspunkt einstellen
Normal
Hochstrom
Kühler: speziell...

## Slide 7: SIS18 Arbeitspunkte
Standard Arbeitspunkt Qx,y = (4.28; 3.29)
Gute Resultate für höhere Ströme (*) Qx,y = (4.17; 3.29)
Kleine Änderungen helfen die Injektionseffizienz zu verbessern. Bitte erst Orbit korrigieren ! (*) Langsame Extraktion aber problematisch.
Bei gekühlten Maschinen vertikalen Arbeitspunkt absenken (3.17-3.23)
0,1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ΔI/I
Resonance scan after 2014 realignment.

## Slide 8: Injektion einstellen (2)
Multiturninjektion: Timing
Weitere Optimierungen:
  Kleine Änderungen QH
  Wenige mm Radiallage
  Wenige Zehntel mrad Korrekturwinkel für GS12MU3I und I-Septum
  Besser keine Korrekturwinkel für GTK7MU5 und Chopper!
Unilac-Versch.
Chopper-Verz.
Bumper-Abfallzeit
Bumper-Amplitude
Chopper-Fenster
Multiturninjektion: AC Trafos TK und SIS18

## Slide 9: Injektion zusammengefasst
Arbeitspunkt wählen
Energiemessung Unilac + Korrektur über Schottky
Multiturninjektion optimieren:
  Kleine Emittanz vom Unilac erlaubt länger Bumper-rampe und längeres Chopper-Fenster
  Sinnvollen Bereich Chopper-Fenster (Bumper-Amplitude Start/Stopp) einstellen, fest für gegebenen Unilacstrahl, Arbeitspunkt, Radiallage [Trick: Mit 5µs Chopper-Fenster (1 turn) und Verschiebung der Chopper-Verzögerung feststellen, ab wann Strahl gespeichert wird und ab wann nicht mehr wird für sonst feste Parameter.] Längere Chopper-Fenster führen zu unnötigen Verlusten!
Keine großen Anpassungen der Winkel von Inflektor (GS12MU3I) und I-Septum, stattdessen Strahllage am Ende des TK korrigieren (Überprüfung mit GS12DG1H)

## Slide 10: Mehrere Durchläufe!
Meiner Erfahrung nach bringt es etwas, nach Grundeinstellung der Injektion nochmal an TK und UNILAC ranzugehen und auch den Orbit im SIS weiter im Auge zu behalten. Grobe Handlungsanweiung in der Art:
  Grundeinstellung TK, Energie anpassen, Orbit grob korrigieren (oder von vorheriger Maschine), Strahllage auf Dump
  Injektion etwas optimieren
  Unilac nachziehen / Strahllage / Energiebreite
  SIS Feintuning
Extraktion/Strahlführung optimieren

## Slide 11: Gekühlte Maschine einrichten
Bisher war die Einrichtung einer gekühlten Maschine eine völlige Neueinstellung.
Mit den beiden Korrekturparametern und aus ungekühlter Maschine übernommener Orbitkorrektur läuft der Strahl um.
Nachoptimierung Unilac/TK trotzdem nötig, aber in viel kleinerem Umfang. (Wir hatten sogar gekühlte und ungekühlte Maschinen an der selben Injektionsmachine in der letzten SZ)
Diese Parameter verbessern
die Orbitkorrektur. Bitte auf
diesen Werten lassen.

## Slide 12: Beam Mode “Stable Beam“ mit etwas Funktion.
Im Beam Mode „Stable Beams“ wirken die „default“ Maskierungen im MASP nicht mehr.
Beschleuniger hält an, wenn z.B. ein Leuchtschirm in den Strahlweg gefahren wird.
Plan ist, den Umgang damit in der Strahlzeit 2025 auszuprobieren. Bitte Auswählen, wenn für eine Maschine alles eingestellt ist und zurück auf „Pilot Beam“ bei Umstellung.
Einstellen, Optimieren
Strahl wird abgenommen vom Experiment

## Slide 13: SIS18: HF-Kavitäten
Ferrit-Kavität
H=2-Kavität (MA)
Bunch-Kompression-Kavität
Ferrit-Kavitäten (2)
  Designed für Beschleunigung bei H=4
  Seit Bau des SIS18 installiert
  Max. HF-Spannung 14 kV/Kav.
H=2-(MA)-Kavitäten (3)
  Designed für Beschleunigung bei H=2
  FAIR: U28+ bei 10 T/s
  Inbetriebnahme seit 2014
  Max. HF-Spannung 16 kV/Kav. (Design)
  Hoher Energieverbrauch: ~200 kW/Kav.
Bunch-Kompressor-Kavität (1)
  Erzeugung kurzer Bunche für Plasmaphysik
  Inbetriebnahme 2008/9
  Max. HF-Spannung 42 kV
  Max. Puls-Länge 500 μs
  Noch nicht ins Kontrollsystem integriert
Spillglättung (Experimentell)

## Slide 14: HF Einstellungen: Auswahl der Kavitäten
Unter Cavity Pattern die benutzen Kavitäten auswählen.
Wenn eine Kavität nicht benutzt werden soll (ausgeschaltet, defekt, Medizin benutzt nur BE1 wegen Spillabbruch): Abwählen!
Generell: In keinem Pattern benötigte Kavitäten abwählen und Standby/ ausschalten zum Stromsparen.
Zwei Kavitätengruppen
  Ferritkavitäten: GS02BE1, GS08BE2
    Bisheriger Standard für H=4
  MA-Kavitäten (neu): GS07BE3/4/5
    Entwickelt für steile Rampen
    Frequenzbereich für H=2
    haben Standby (Orange)
  Zwei-H-Betrieb H=2/4 möglich
    Ziel: Reduktion der Verluste durch Raumladung im Hochstrombetrieb
Kavität | Index
GS02BE1 | 0
GS07BE3 | 1
GS07BE4 | 2
GS07BE5 | 3
GS08BE2 | 4

## Slide 15: HF Einstellungen: Auswahl des Betriebsmodus
Parameter für HF-Betriebsmodus
  Harmonischenzahl
    Anzahl der Bunche für Beschleunigung
  Zweiharmonisch (ein/aus)
    Voreinstellung aus
  HF sequentiell (ein/aus)
    Aufteilung Spannung auf Kavitäten
      ein: Einschaltung Kavitäten nacheinander
      aus: alle Kavitäten gleiche Spannung
    Voreinstellung ein ABER wegen Synchronisation besser aus, wenn beide Kavitäten gebraucht werden (z.B. schnelle Rampen)
Bunchmerging für 4 -> 2 -> 1 Bunche für ESR/Plasma.
  Benötigt mindestens BE1 oder BE2 für H=4 Einfang und Beschleunigung, BE3 oder BE4 für H=2 und BE5 für H=1
  Rebunching erfordert nur BE5 und die Kavitäten zur Beschleunigung (BE1/2 bei H=4, BE3/4 bei H=2)
Zeit

## Slide 16: HF Einstellung: Amplitude
Amplitudenspannung ergibt sich aus Bucketfläche und Rampensteilheit
Beispiel schnelle Extraktion
  Voreinstellung Impulsbreite 0.1%
  Voreinstellung konstante Bucketfläche (Füllfaktor 1.43 überall außer Injektion)
  Zunächst Wert für Impulsbreite minimieren, Kriterium minimale Verluste bei Einfang und Anfang Rampe
  Evtl. Vergrößerung der Bucketfläche am Ende der Rampe bei Verlusten dort
  Evtl. Vergrößerung Bucketfläche am Ende von Pre-Extraction zur Erhöhung des Gaps zwischen Bunchen für Kick
Unterschiede bei langsamer Extraktion
  Im Regelfall ungebunchte Extraktion gewünscht, daher Füllfaktor am Ende von Pre-Extraction auf Null setzen. INIT ist NICHT null!
Berechnung Bucketfläche aus
  Impulsbreite des injizierten Strahls
  Vorgabe des Füllfaktors
    Verhältnis Bucket- zu Bunchfläche
      0 für ungebuncht, >= 1 für gebuncht
      Je größer desto schmaler der Bunch
    Definiert an Anfang und Ende jedes Beamprozesses
    Ende BP(n) und BP(n+1) müssen gleich sein

## Slide 17: HF Einstellungen: Ausfall einer Kavität
Wenn eine H=4 Kavität ausfällt, kann man u.U. mit nur einer Kavität weiterarbeiten, wenn die Spannung ausreicht (bei langsamen Rampen und/oder kleiner Impulsbreite, leichten Ionen).
Wenn das nicht direkt funktioniert kann man normalerweise problemlos auf H=2 Umstellen ->
h=2 nix sonst
h=4 nix sonst
Das bitte in einer Einstellphase mal ausprobieren. Das ist in der Regel der schnellste fix, bis die Kollegen die Kavität repariert haben.
Betrieb ist mit einer beliebigen funktionierenden Kavität möglich, sofern man die Rampen langsam genug macht

## Slide 18
Danke für Eure Aufmerksamkeit !
Fragen ?

## Slide 19: Bonusfolien

## Slide 20: Langsame Extraktion: Prinzip
Extraktion über viele Turns mit Hilfe der Resonanz dritter Ordnung Qh,R = 4 1/3
  Anregung Resonanz durch 6 Sextupole
  Verschiebung Qh Richtung Resonanz
  Bildung einer Separatrix
    Stabiler und instabiler Bereich
    Fläche hängt ab von Sext.-Ampl. und Qh
    Orientierung hängt ab von Sext.-Phase
  Transfer von Teilchen in instabilen Bereich
    Quadrupol-Methode
      Verkleinerung Separatrix durch Verschiebung von Qh zur Resonanz
      Teilchenamplitude unverändert, dadurch wechseln Teilchen in instabilen Bereich
    Transverse-Knock-Out-Methode (KO)
      Feste Größe der Separatrix
      Vergrößerung der Teilchenamplitude durch Anregung, dadurch Verlassen der Separatrix
  Extraktion durch elektrostatisches Septum
    Ablenkung durch elektrisches Feld
    Drahtanode zur Minimierung der Verluste
Elektrostatisches Septum
KO-Methode
Quadrupol-Methode

## Slide 21: LE: Spillerzeugung (Quadrupolmethode)
Quadrupolmethode
  Einschalten Sextupolamplitude
  Schrumpfen der Separatrix durch Änderung Qh mittels schnellem Quadrupol GS02KQ1E
Wahl Sextupolamplitude
  Typische Werte 0.03 bis 0.10
  Extraktionseffizienz tendenziell besser für größere Amplitude
  Spillstruktur tendenziell besser für kleinere Amplitude
  Empfehlung: so klein wie möglich wählen
  Änderung erfordert Anpassung von Qh!
Verschiebung Qh für Extraktion
  Einstellung DQH pre
    Strahl vor Beginn Extraktion  verringern
    Extraktion beginnt zu spät  vergrößern
    Nicht zu groß (<0.005), ggf. QH (Extr.) nachdrehen
  Einstellung DQH spill
    Spill endet zu früh  verringern
    Nicht alles extrahiert  vergrößern
  Einstellung DQH total
    Reststrahlvernichtung durch Fahren über Resonanz
    Nicht zu groß (<0.02)
SIS18OPTICS/DQH_EXTR
DQH total
DQH pre
DQH spill
Verschiebung Qh
Sextupolamplitude

## Slide 22: LE: Kontrolle der Teilchenamplituden
Große Amplituden instabiler Teilchen
  Teilchenbewegung während der letzten drei Turns entscheidend
  Viele Aperturbeschränkungen
    Injektionsseptum
    Umladungskollimatoren
    Fahrbare Kollimatoren
  Kritischer für große Sextupolamplituden
Kontrolle durch Orbitbeule am E-Septum
  Negatives Vorzeichen, da rechts der Achse
  Je größer die Beule, desto kleiner die Amplituden
  Bei Änderung muss Beule am M-Septum in der Regel auch korrigiert werden (E+  M+)
Überprüfung
  Extraktionseffizienz
    Darf nicht wesentlich verbesserbar sein durch Vergrößerung Beule und Nachoptimierung
  Verlustmonitore
    Große Signale nur am E-Septum, bei hohen Steifigkeiten auch am M-Septum
Beule am M-Septum
Beule am E-Septum

## Slide 23: LE: Ablenkwinkel E-Septum
Bedeutung Ablenkwinkel E-Septum
  Trennung zwischen umlaufendem und extrahiertem Strahl für Schneide M-Septum
  Strahllage im Extraktionskanal bzw. in der Extraktionslinie
Einstellung Ablenkwinkel
  Ideal für „gerade“ Extraktion ca. 4.3 mrad
  Verlustfrei am M-Septum mind. 3.5 mrad
  Unterhalb 3.5 mrad Auftreten von Verlusten am M-Septum unvermeidbar
  Generell möglichst groß wählen
Beschränkungen
  Hochgeladene Ionen
    Ablenkwinkel bei höchster Steifigkeit nur ca. 2.5 mrad  hohe Verluste
    Verluste am MS oberhalb 13 Tm zu erwarten
  Niedrig geladene Ionen besser wg. kleinerem β
Überprüfung
  Extraktionseffizienz
  Verlustmonitore am M-Septum
Ablenkwinkel E-Septum

## Slide 24: LE: Optimierungen
Einstellung Sextupolphase
  Änderung Eintrittswinkel in E-Septum
  Ziel: Minimierung Verluste am E-Septum
  Kriterien
    Extraktionseffizienz
    Verlustmonitor am E-Septum
  Ggf. zusätzliche Korrekturen erforderlich
    DQH pre und spill durch ungewollte Änderung Qh
    Beule M-Septum wegen Winkeländerung
Zeitabhängigkeit Beulen/Bypass
  Beule M-Septum: Minimierung Verluste
    Kriterien: Effizienz, Verlustmonitore MS
  Winkel Bypass: Minimierung Strahldrift
    Kriterien: Strahllage am Target
Einstellung Spillform
  Spillmitte: Verschiebung Schwerpunkt Spill
    Wert kleiner/größer  Schwerpunkt später/früher
  Spillamplitude:
    Wert kleiner/größer Spill höher/flacher
Beule am M-Septum
Bypass
x
x‘
xES
x‘ES
0
1
0
1

## Slide 25: LE: Diagnose
Teilchen HEBT
Teilchen Ring
Verluste E-Septum
Verluste E-Septum
Verluste M-Septum
Verluste S05
Optimierung LE: Teilchenzahl Ring/HEBT und Verlustmonitore

## Slide 26: Einstellung LE zusammengefasst
Voraussetzung: saubere Grundeinstellung Beschleunigung und Flattop
  Im Regelfall HF-Amplitude während Extraktion ausschalten
  Orbitkorrektur hilfreich für Reproduzierbarkeit und Variation Sextupolphase ohne Qh-Einfluss
Diagnose zur Einstellung einrichten
  DC-Trafo, Leuchtarget S06/TE1, Teilchenzähler TE1, Verlustmonitore
  Lassie-Spill: DC-Trafo, GTE1DI1I/S, GS04DL3I, GS06DL3I/A
Einstellung Spill und Optimierung Extraktionseffizienz
  Ablenkwinkel E-Septum auf 4 mrad stellen oder maximal möglichen Wert darunter
  Standard-Einstellungen liefern für moderate Steifigkeiten i.d.R. extrahierten Strahl
  Sextupolamplitude festlegen, kleine Werte besser für Spillqualität, aber Effizienz beachten
  Qh bei Extraktion und Verschiebung einstellen (ggf. auf DCT, auch ohne extrahierten Strahl)
  Falls keine Extraktion: „Strahl suchen“ mit Orbitbeulen (erst M-Septum, dann E-Septum)
  Sobald Strahl extrahiert wird, iterativ optimieren
  Optimierung Spillform ganz am Ende, da kein Einfluss auf Extraktionseffizienz
  Strahlwanderung am Target durch Zeitabhängigkeit des Bypass-Winkels korrigieren
Kriterien für gute Einstellung
  Extraktionseffizienz, Strahlstabilität am Target, Spillqualität

## Slide 27: HF Einstellungen spezial: Betrieb mit A3 Energie
Bei reduzierter Injektionsenergie kann die HF Frequenz nicht mehr weit genug abgesenkt werden für h=4.
Umschaltung auf H=5 funktioniert, begrenzt aber die Extraktionsenergie auf ca. 550 MeV/u.
Ausweg ist „Kavitätentransfer“.
  Benötigt Ferrit und MA Kavitäten.
  Die MA Kavitäten fangen ein bei H=4, (nicht H=2) und die Ferritkavitäten „übernehmen“ auf der Rampe, wenn die MA Kavitäten an ihre Frequenzgrenze kommen.
Achtung: Bunchmerging funktioniert nicht mehr, wenn man H=5 macht (nur bei geraden Harmonischen) oder wenn die Kavitäten durch „Kavitätentransfer“ belegt sind. Ausweg -> Rebunching für z.B. ESR.
H | Zwei-H | Kavitäten | Cavity Pattern | Emin [MeV/u] | Emax [MeV/u]
2 | aus | MA | [0,1,1,1,0] | 11.4 | >550
2 | ein | MA+Ferrit | [1,1,1,1,1] | 11.4 | >550
3 | aus | MA | [0,1,1,1,0] | <6.8 | 350
3 | ein | MA+Ferrit | [1,1,1,1,1] | <6.8 | 350
4 | aus | Ferrit | [1,0,0,0,1] | 11.4 | >550
5 | aus | Ferrit | [1,0,0,0,1] | 6.8 | 550
6 | aus | Ferrit | [1,0,0,0,1] | <6.8 | 350