## Slide 1: Betrieb vom CRYRING@ESR in 2025-26 Zoran Andelkovic, Frank Herfurth

## Slide 2: Was ist CRYRING@ESR?
ein Synchrotron mit Brmax = 1.44 Tm
letzter Beschleuniger in der GSI Kette
eine GSI-Taschenausgabe:
  Ionenquelle (EZR & MINIS) bis 40 kV
  RFQ Linearbeschleuniger bis 300 keV/u
  (kein Gastarget / Stripper)
  gemeinsamer Strahltransfer ESR / lokal
11 MeV/u
UNILAC
SIS18
ESR
4-10 MeV/u
CRYRING @ ESR = SIS1.4
Umfang = 54 m
b = 0.22 (0 - 25 MeV/u)
bis 108 Teilchen
Pb82+ | 10 MeV/u | 1 MeV/u
ion current | ~ 5 mA | ~ 1 mA
velocity b | 14% c | 3.2% c
ecooler voltage | 5495 V | 550 V
beam lifetime | 20-30 sec | 1-2 sec
gelieferte GPAC Experimente:
(ESR + lokal)
2022: 2+6; 2023: 0+2; 2024: 1+7

## Slide 3: Was ist am CRYRING anders?
Unterschiede:
nur ein Strahl gleichzeitig!
drei mögliche Energiebereiche:
  Strahl vom ESR @ 4-15 MeV/u
  Strahl vom lok. Injektor @ 300 keV/u
  Strahl vom Injektor @ 1-5 keV/u
kleine Energie, kleine Intensität
  keine direkte Anwendung für MASP
  Einstellung komplizierter als SIS18
coasting Schottky, Profilgitter, DC Trafo… oft kein Signal
Lebensdauer oft kurz (Sekunden)
Gleich bei allen Synchrotronen:
Injektion – Bunching / Rampe – Kühlen – Experiment / Extraktion
Strahllage bei Injektion entscheidend
Injektionskick oder Bumper
Multiturn-Injektion (elektrostatisch und nur mit dem lokalen Strahl)
CRYRING @ ESR (Modi) Parammodi aufgebaut wie am SIS18
Lassie für die Beobachtung der Intensität

## Slide 4: Standardmodi CRYRING@ESR
Setup
Beam from ESR
Beam from local source
Run
monitor
maintain
Change
Energy
Orbit, Cooling, etc.

## Slide 5: Aufgaben Schichtteam
Setup
Beam from ESR
Beam from local source
Einstellung ESR Strahl:
  Transport durch HEST
  Injektion + erster Umlauf
Einstellung lokaler Strahl:
  keine Ionenquelle einstellen
  Strahl von der Ionenquelle bis zum Ring
  Injektion + erster Umlauf
Für beide Strahlen:
  Intensität verbessern (Transport, Injektion, Beschleunigung)
  Speicherung und Beschleunigung nicht erwartet aber grundsätzlich möglich
  keinen e-Kühler einstellen

## Slide 6: Setup über Parammodi
zu beachten:
CRYRING@ESR wie am SIS18, alle strahlrelevante Settings
Verdoppelung in anderen Tabs möglich
Injektion und Injektor auch wichtig
nicht alle Felder immer benutzt

## Slide 7: Aufgaben Schichtteam
Run
monitor
maintain
Überwachung der Strahlintensität
  LASSIE Monitor, Spectrum Analyser, Grafana
Erhaltung des Betriebszustands durch beseitigen „offensichtlicher“ Fehler
  Geräte wieder einschalten / Ventile wieder öffnen
  Wiederherstellen nach Cave Access
  Nachtunen HEST / lokaler Injektor
  Beseitigung von Gerätefehlern mit der Rufbereitschaft der Fachgruppen

## Slide 8: Beobachtung über Grafana
zu beachten:
https://lxyrpc02.gsi.de/grafana/
für alle verfügbar, läuft immer an der Konsole
Panels für die Quelle, Ringintensität, usw.
Refresh-Zeit & Zeitfenster einstellbar
zurückblättern immer möglich
Datenaufnahme läuft nur (!) mit einem laufenden Pattern

## Slide 9: Aufgaben Schichtteam
Change
Energy
Orbit, Cooling, etc.
Kontakt mit dem Experiment
  beachten: sie nutzen nicht immer die gleiche Betriebssprache wie wir
kleine Änderungen nach Absprache
  Energie, Intensität, SubChain Länge / Repetitions
Rufbereitschaft Maschine:
Orbitänderungen, Kühlungsänderungen, Targetüberlapp, …
… und Probleme die OPE nicht lösen kann

## Slide 10: Änderung / Messung über Lassie (Monitor)
YR08DT1ML
zu beachten:
kurze Zyklen
Verbesserung in AR kaum sichtbar
YR00MH zeigt, dass die Dipole laufen
Strom in ML nicht sichtbar
Notes: The last signal is a scraper trace. I cheated and renamed it into DC Trafo to show in the same screenshot that the noies level is too high for slow beams

## Slide 11: Was hat bisher gut geklappt?
Bereitschaft (einfachere) Einstellungen zu übernehmen
Verbesserung der Strahlintensität nach einer groben Ersteinstellung
  Übernahme z.B. in der Nachtschicht
  teilweise Rekord-Intensitäten erreicht
Kleine Anpassungen vom Injektorparameter, insbesondere bei Quellenschwankungen
erster Ansprechpartner für das Experiment
Anzahl (nächtlichen) RB Einsätzen:
  2022: gefühlt ca. 6-7 pro Woche
  2024: gefühlt ca. 2-3 pro Woche
   entweder weniger Ausfälle, oder viel mehr Probleme werden im HKR verstanden und gelöst!

## Slide 12: Was hat bisher nicht gut geklappt?
Interlocks werden gerne vergessen (besonders am Anfang der Strahlzeit)
RB Einsatz: Du sollst Dich an Experiment melden (ohne weiteren Angaben)
Dokumentieren was / warum ist ausgefallen / nachoptimiert wurde; ggf. aggregiert falls sehr oft
Wahrnehmung der Maschine
  Beispiel im What‘s running: „CRYRING Patterns – ESR Patterns – GSI Patterns“ signalisiert unterschiedliche Prioritäten
  lokale Strahlen sind auch GPAC Experimente
komplexere Einstellungen (Speicherung + Beschleunigung) werden klappen nur wenn OPE damit anfangen und üben

## Slide 13: Grundsätzliches
RB hat die Hoheit über die Maschine
  Alle Änderungen/Tuningansätze etc. müssen vorher mit der RB abgesprochen werden. Aktive RB steht im OLog.
  RB soll im OLog Einträge aus der Mittagssitzung machen (gerne erinnern!)
  Einstellung bzw. dauerhafte RB Einsätze am WE nur in Ausnahmefällen
OLOG ist das zentrale Logbuch
  Einträge korrekt nutzen (nicht alles sind „Infos“)
    Optimierung, Setup, etc.
      Intention beim Start des Vorgangs erklären
      Zwischenergebnisse etc. als Kommentare einfügen
      Nach Abschluss den Eintrag mit einer Endzeit versehen
  Bitte alle Änderungen / Ausfälle / Verbesserungen protokolieren; wenn viele (kleine) dann in einem Eintrag grob zusammenfassen

## Slide 14: Info
Allgemeines
  gsi.de/cryring
Handbuch zum Betrieb
  Auf der Wiki Seite hier (unter „CRYRING Operation“)
  Strahlstreckenzeichnung (by J. Katta)
Technische Details (viele …)
  CRYRING@ESR Wiki über SharePoint
    link auf gsi.de/cryring rechts oben
    Login mit Campus Daten (i.e. Windows)
    Nur innerhalb der GSI erreichbar…
    … und leider aus Lizenzgründen bald nicht mehr verfügbar
     wir suchen nach einer anderen Lösung
Ion Source Troubleshooting
Moving Stepper Motor driven FC
Resetting the RFQ
… und viele andere

## Slide 15: CRYRING@ESR Betrieb 2025
2 ESR – YR Strahlzeiten: Au in März & U im Juni
1 lokaler Strahlzeitblock im Februar
5 lokale Strahlzeiten nacheinander 20 Apr. – 20 Juni
keine besonders neue Features oder Parameter vorhanden
Parammodi Tab „CRYRING Modi“ hinzugefügt
es fehlte die Istwerte-Erfassung von Steerern; in 2024 führte es zu mehreren Ausfällen
Was können wir noch tun für bessere Zusammenarbeit?