## Slide 1: SIS18 Software Themen
J. Stadlmann 2025

## Slide 2: Kurzform (was ich angemeldet hatte)
Trimmzeiten
Schnelles Übertragen von sinnvollen Gruppen von Settings zwischen unterschiedlichen Beschleunigereinstellungen
"mal eben" Testpattern laufen lassen auf anderes Strahlziel (Dump). Wie macht man das Idealerweise im Kontext der neuen Maschinenlogik mit Chains
"Massagezyklen" im TK (und Strahlführung)
Triggerzeitpunkte für Messtechnik "Menschenfreundlich" festlegen.
und nochmal Trimmzeiten

## Slide 3: Wieso sind Trimmzeiten so wichtig
Im Moment gibt einige schnelle Trimms und einige sehr langsame (> 1 min)
Die Qualität des Betriebs leidet direkt. Nötige Optimierungen werden „vermieden“, weil es einfach zu lange dauert.
Es kostet Strahlzeit in atemberaubendem Geldwert
Tools wie „Device Automator“ von W. Geitner können ihr, aus meiner Sicht enormes, Potential nicht entfalten. Die ganze KI Anwendung wird nicht funktionieren mit Trimms > 1 s

## Slide 4: Täglicher Betrieb, einrichten „neuer Maschinen“
Wir (RS und Operateure) tippen ständig Werte von Hand ab. im 21th Jahrhundert!
Was fehlt ist einfache Übertragung von sinnvoll gruppierten Parametern von einem Kontext zum anderen. z.B: Rechtsklick -> Orbitkorrektur -> übertragen auf Kontext xyz. Nicht nur Injektionsorbit.
Andere Beispiele:
  Injektionseinstellungen, Bumper, Tune, SIS Unilac Timing (evtl. incl. TK)
  Langsame Extraktionseinstellung (incl Extraktionstune) , z.B. um schnell zwischen 5s Extraktionszeit und 2s Extraktionszeit zu wechseln.
Gerne auch über smarte „Zwischenablage“. Ich hätte gerne den Orbit von Kontext 1, die Injektion von Kontext 2, die Extraktion und Beamline von Kontext 3 bis Abzweig x, von da Beamline aus Kontext 5

## Slide 5: Testpattern
Ist wahrscheinlich kein Problem. Einfach austauschen und laufen lassen.
Aber im Hinterkopf behalten. Wir brauchen immer mal eine Kopie der Produktionsmaschine mit Extraktion auf den Dump zum optimieren. Auch parallel zu den laufenden Experimenten
Leermaschine, nur Timing ohne Unilac !

## Slide 6: Zweistrahlbetrieb, Massagezyklen
Vielleicht ist jetzt mit dem neuen Unilac KS der richtige Zeitpunkt sich das zu wünschen:
  Wir sollten jeden Strahlführungsmagnet, aber auf jeden Fall TK IMMER auf Maximalwert, dann auf Null und dann erst auf den Setzwert fahren. Bei jeder Änderung!
  Damit lösen sich vermutlich 90% der Probleme vom Zweistrahlbetrieb im TK auf. Die Reproduzierbarkeit wird höher.
  Hinter dem ist in HEBT und HEST vermutlich noch größere Reproduzierbarkeit, weil der Startpunkt der Optik (langsame Extraktion) noch besser „festgenagelt“ ist

## Slide 7: Mess-/Triggerzeitpunkte
Das Problem hat man bei jeder Messtechnik und insbesondere im Archiv
Fast immer will man Messung „nach Injektion“, nach Bunching, auf Rampe. Anfang Rampe, Ende Rampe, auf Flattop, vor Extraktion
bei jedem einzelnen Problem muss man sich als Bediener den Zeitpunkt wieder neu erarbeiten (ganz extrem Spektrum Analzyzer, Schottky, aber auch Orbit usw). Jedes System hat eine andere Skala und andere Trigger und Events (aus gutem Grund! Vereinheitlichen geht vermutlich nicht).
Es scheint mir es wäre an sehr vielen Stellen sinnvoll, wenn es einen globalen Service gäbe, wo ich diese Zeitpunkte „übersetzen“ könnte, eine Art „Telefonbuch“. „Injektion + 10 ms“ ist ein viel schönerer Triggerzeitpunkt als einmal 5000000mio Brötchen und am anderen mal 70345x clicks oder 12 Parsec (für den gleichen Zeitpunkt)