## Slide 1: CRYRING@ESR Hands-On Training Zoran Andelkovic

## Slide 2: Was ist CRYRING@ESR?
ein Synchrotron mit Brmax = 1.44 Tm
letzter Beschleuniger in der GSI Kette
eine GSI-Taschenausgabe:
  Ionenquelle (EZR & MINIS) bis 40 kV
  RFQ Linearbeschleuniger bis 300 keV/u
  (kein Gastarget / Stripper)
  gemeinsamer Strahltransfer ESR / lokal
11 MeV/u
UNILAC
SIS18
ESR
4-10 MeV/u
CRYRING @ ESR = SIS1.4
Umfang = 54 m
b = 0.22 (0 - 25 MeV/u)
bis 108 Teilchen
Pb82+ | 10 MeV/u | 1 MeV/u
ion current | ~ 5 mA | ~ 1 mA
velocity b | 14% c | 3.2% c
ecooler voltage | 5495 V | 550 V
beam lifetime | 20-30 sec | 1-2 sec
gelieferte GPAC Experimente:
(ESR + lokal)
2022: 2+6; 2024: 1+7 2025: 2+6

## Slide 3
Injektion vom ESR

## Slide 4: Strahltransport
HEST stellt die OPE ein, Effizienz 60% gewünscht
Ein Bespiel von allen Schirmen habe ich bei ID 795545 gespeichert
  ich empfehle das immer zu tun und zugreifbar zu speichern
  das häufigste “Problem” ist leichte Verstellung von HEST
Wenn ein FC verfügbar gerne messen und dokumentieren
  WICHTIG! GHTYDK3 ist die letzte Diagnose vor dem Injektionskicker
  Die FC wird durch den Kicker gestört  zeitlich verschieben für die Messung!
  Das Kickerrauschen am FC kann Probleme mit dem Timing verraten
Injektion mit dem Kicker und mag. Septum
  der Bumper und el. Septum sollen 0 V haben (und aus diesem Grund anwesend)
Wenn alles richtig  Strahl auf YR07DF2 und YR11DF3

## Slide 5: So fängt es an…
HEST GTT1DF0 (Screeshot vom Olog ID 626284 05.03.2024)

## Slide 6: Sieht manchmal nicht ganz richtig aus
HEST GHTTDF2 (Screeshot vom Olog ID 626284 05.03.2024)

## Slide 7: … aber wird am Ende (in etwa) rund.
HEST GHTYDF2 (Screeshot vom Olog ID 626284 05.03.2024)

## Slide 8: Injektion mit dem Kicker
hier YR02MK ca. 10 ms verschoben
die Länge vom Kickerpuls = 1 = ein Ringumlauf
aufpassen! Kann den Strahl nach der ersten Runde zerstören
Winkel nominell ca. 17 Grad

## Slide 9: BPM Rohdaten für die ersten Runden
Schirme & FC raus!
Die ersten Runden sieht man am besten mit der BPM Expert App oder BPM Scope (Rohdaten von einzelnen BPMs)
Schlechtes Beispiel! 
YR03 zeigt einen gespeicherten Strahl
YR06 zeigt einen Volltreffer

## Slide 10: Ein gutes BPM Signal mit D+

## Slide 11: Ringeinstellung - Fehlersuche
Winkel vom HEST (mit Abstand der häufigste Grund für keinen Strahl im Ring)
Kickwinkel (nominell 17 mrad) und ggf. Kicker Offset (< +/-1 ms)
Mag. septum YR01MP1 (nominell ohne Korrektur)
Ver. Tune (2.58) und Hor. Tune (2.28); andere Kombinationen erlaubt
Radiale Ablage und Frequenzverstimmung, falls notwendig für Beschleunigung
  Achtung! Tune, Ablage, Frequenzverstimmung und andere Ringparameter anfangs am besten in allen BPs gleich halten (Injektion, Target, Extraktion)
flache Hysterese-Korrektur vom Dipolstrom notwendig (Icorrflat YR00MH).
  üblich ist -1.7 A, von -3 A bis +3 A möglich, immer anpassen wenn die Rampe geändert wurde
Keine Rolle für den ESR-Strahl: Bumper und el. Septum YR01LP1/2
Zeitlicher Offset zwischen Dipol und RF t_offset YR00MH

## Slide 12: Tune Scan

## Slide 13: Lassie benutzen!
YR08DT1ML
DC-Trafo, sieht nichts ohne 2-3 mA
YR12DT1C
AC-Trafo, benötigt gebunchten Strahl
YR12DA1R
Schottky mit HF, am einfachsten zu verwenden
YR11DX1S1
Darstellung von Zero-Span Spektrum
Und viele andere Kanäle Verfügbar!

## Slide 14: BPM benutzen wie vorgesehen - Position
„show averaged“ einschalten
kann während der Beschleunigung wackeln
auf die Position nach der Beschleunigung achten und ggf. anpassen

## Slide 15: Strahlkühlung
Grundsätzlich wie bei SIS18, aber mit deutlich mehr Einstellungen:
  Strom, Spannung und Raumladung werden nicht automatisch gesetzt
  e-Strahlposition muss gesucht werden
  e-Strahlexpansion zwischen 30 und 100 beachten (bei SIS und ESR = 1)
  Kühlzeiten können stark variieren (0.1 sec für HCI und 10 sec für LCI)
Jeder hat eine eigene Lieblingsmethode die Kühlung einzustellen…
Bunche am RF Oszi als Rohdaten beachten
Strahl sichtbar mit IPM
  Horizontale und Vertikale Strahlgröße beachten
Strahl nicht sichtbar mit IPM (lokaler, langsamer Strahl)
  Zero-span beachten und Bunching suchen oder höhere Harmonische am RSA „optimieren“
Tektronix RSA beachten damit der Frequenz stabil bleibt

## Slide 16: IPM
Ion Position Monitors (IPM) deflect low-energy beams
+2.3
kV
-2.3
kV

## Slide 17: Strahlkühlung
zero-span
ecooler off
zero-span
ecooler on

## Slide 18
Injektion vom lokalen Linac

## Slide 19: Ionenquelle
DEC stellt bis YRT1DC7 ein, OPE soll den Status beachten:
  FCs: gibt es den Strahl noch?
  Quellentrafo: gibt es den massenseparierten Strahl?
  Quellencamera: brennt die Quelle noch?
Stromverlust? Die Liste oben abarbeiten
  Meistens eine Korrektur von YRT1MH1 ausreichend

## Slide 20
separierter Ionenstrom
Leckstrom
Beschleunigungspannung
Abzugsspannung
Quellendruck inkl. Puffergas
Free-Run Bild der Ionenquelle (CUPID)

## Slide 22: Lokaler Linac
Ionen mit m/q < 3.1 werden mit dem RFQ beschleunigt.
Ionen mit m/q > 5 werden durch den RFQ transportiert.
Ionen mit 3.1 < m/q < 5 Pech gehabt, geht nicht.
CRYRING Phase Probe: beschleunigt der RFQ noch (wenn überhaupt)?
die RFQ-Werte werden im Modell berechnet und gesetzt

## Slide 23: Injektion vom lokalen Strahl und Multiturn
Den gepulsten Strahl verstehen:
  Kontinuierlich aus der Quelle
  Gechoppt mit YRT1LD2
  RFQ kann max 0.5 ms
  Ringumfang 7 ms @ 300 keV/u und länger, z.B. 50 ms bei 1.5 keV/u
Bumperlänge soll das 10-20-fache vom Ringumfang betragen…
… aber die erste Runde immer mit einem Umlauf optimieren
Chopper Timing Fenster benutzen!
septum
magnet
2 or 300 keV/u
10 MeV/u
el. bumper
el. bumper
el. septum
CRYRING injection system

## Slide 24: Ringeinstellung
gleich wie mit dem Strahl vom HEST, unterschiedliche Empfindlichkeit
Beschleunigungsspannung beachten (Strahlemittanz + Bucketfill)
  300V sind möglich
  für HCI sind größere Spannungen notwendig (200 V)
  für LCI sind kleinere Spannungen notwendig (20 V), insbesondere auf H>1
Beschleunigungsfrequenz 138 kHz < f < 2.4 MHz
  bei manchen Ionen muss man mit höheren Harmonischen anfangen
  bei einem weiteren Subset muss man zusätzlich umbunchen
  Simplified bucket fill wenn ein Experiment den freilaufenden Strahl benötigt
Agilent Speki für zero-span; Tektronix RSA für Wasserfall-Diagramme

## Slide 25: Agilent vs. Tektronix Schottky Spektrum

## Slide 26: Was ist am CRYRING anders?
Unterschiede:
nur ein Strahl gleichzeitig!
drei mögliche Energiebereiche:
  Strahl vom ESR @ 4-15 MeV/u
  Strahl vom lok. Injektor @ 300 keV/u
  Strahl vom Injektor @ 1-5 keV/u
kleine Energie, kleine Intensität
  keine direkte Anwendung für MASP
  Einstellung komplizierter als SIS18
coasting Schottky, Profilgitter, DC Trafo… oft kein Signal
Lebensdauer oft kurz (Sekunden)
Gleich bei allen Synchrotronen:
Injektion – Bunching / Rampe – Kühlen – Experiment / Extraktion
Strahllage bei Injektion entscheidend
Injektionskick oder Bumper
Multiturn-Injektion (elektrostatisch und nur mit dem lokalen Strahl)
CRYRING @ ESR (Modi) Parammodi aufgebaut wie am SIS18
Lassie für die Beobachtung der Intensität

## Slide 27: Standardmodi CRYRING@ESR
Setup
Beam from ESR
Beam from local source
Run
monitor
maintain
Change
Energy
Orbit, Cooling, etc.

## Slide 28: Aufgaben Schichtteam
Setup
Beam from ESR
Beam from local source
Einstellung ESR Strahl:
  Transport durch HEST
  Injektion + erster Umlauf
Einstellung lokaler Strahl:
  keine Ionenquelle einstellen
  Strahl von der Ionenquelle bis zum Ring
  Injektion + erster Umlauf
Für beide Strahlen:
  Intensität verbessern (Transport, Injektion, Beschleunigung)
  Speicherung und Beschleunigung nicht erwartet aber grundsätzlich möglich
  keinen e-Kühler einstellen

## Slide 29: Setup über Parammodi
zu beachten:
CRYRING@ESR wie am SIS18, alle strahlrelevante Settings
Verdoppelung in anderen Tabs möglich
Injektion und Injektor auch wichtig
nicht alle Felder immer benutzt

## Slide 30: Aufgaben Schichtteam
Run
monitor
maintain
Überwachung der Strahlintensität
  LASSIE Monitor, Spectrum Analyser, Grafana
Erhaltung des Betriebszustands durch beseitigen „offensichtlicher“ Fehler
  Geräte wieder einschalten / Ventile wieder öffnen
  Wiederherstellen nach Cave Access
  Nachtunen HEST / lokaler Injektor
  Beseitigung von Gerätefehlern mit der Rufbereitschaft der Fachgruppen

## Slide 31: Beobachtung über Grafana
zu beachten:
https://lxyrpc02.gsi.de/grafana/
für alle verfügbar, läuft immer an der Konsole
Panels für die Quelle, Ringintensität, usw.
Refresh-Zeit & Zeitfenster einstellbar
zurückblättern immer möglich
Datenaufnahme läuft nur (!) mit einem laufenden Pattern

## Slide 32: Aufgaben Schichtteam
Change
Energy
Orbit, Cooling, etc.
Kontakt mit dem Experiment
  beachten: sie nutzen nicht immer die gleiche Betriebssprache wie wir
kleine Änderungen nach Absprache
  Energie, Intensität, SubChain Länge / Repetitions
Rufbereitschaft Maschine:
Orbitänderungen, Kühlungsänderungen, Targetüberlapp, …
… und Probleme die OPE nicht lösen kann

## Slide 33: Was hat bisher gut geklappt?
Bereitschaft (einfachere) Einstellungen zu übernehmen
Verbesserung der Strahlintensität nach einer groben Ersteinstellung
  Übernahme z.B. in der Nachtschicht
  teilweise Rekord-Intensitäten erreicht
Kleine Anpassungen vom Injektorparameter, insbesondere bei Quellenschwankungen
erster Ansprechpartner für das Experiment
Anzahl (nächtlichen) RB Einsätzen:
  2022: gefühlt ca. 6-7 pro Woche
  2024: gefühlt ca. 2-3 pro Woche
   entweder weniger Ausfälle, oder viel mehr Probleme werden im HKR verstanden und gelöst!

## Slide 34: Was hat bisher nicht gut geklappt?
Interlocks werden gerne vergessen (besonders am Anfang der Strahlzeit)
RB Einsatz: Du sollst Dich an Experiment melden (ohne weiteren Angaben)
Dokumentieren was / warum ist ausgefallen / nachoptimiert wurde; ggf. aggregiert falls sehr oft
Wahrnehmung der Maschine
  Beispiel im What‘s running: „CRYRING Patterns – ESR Patterns – GSI Patterns“ signalisiert unterschiedliche Prioritäten
  lokale Strahlen sind auch GPAC Experimente
komplexere Einstellungen (Speicherung + Beschleunigung) werden klappen nur wenn OPE damit anfangen und üben

## Slide 35: Grundsätzliches
RB hat die Hoheit über die Maschine
  Alle Änderungen/Tuningansätze etc. müssen vorher mit der RB abgesprochen werden. Aktive RB steht im OLog.
  RB soll im OLog Einträge aus der Mittagssitzung machen (gerne erinnern!)
  Einstellung bzw. dauerhafte RB Einsätze am WE nur in Ausnahmefällen
OLOG ist das zentrale Logbuch
  Einträge korrekt nutzen (nicht alles sind „Infos“)
    Optimierung, Setup, etc.
      Intention beim Start des Vorgangs erklären
      Zwischenergebnisse etc. als Kommentare einfügen
      Nach Abschluss den Eintrag mit einer Endzeit versehen
  Bitte alle Änderungen / Ausfälle / Verbesserungen protokolieren; wenn viele (kleine) dann in einem Eintrag grob zusammenfassen