## Slide 1: IPv6
Schnellüberblick

## Slide 2: IPv6
geb. 1990
größerer Adressraum (128 Bit)
Vereinfachung des Headers
statuslose Autokonfiguration
Verbesserung QoS (Flows), Multicast

## Slide 3: IPv6-Adresse
hexadezimale Notation
128 Bit: 64bit Präfix + 64bit End-Unit-Identifier
fe80:0000:0000:0000:0a00:27ff:fe54:b5c9
vereinfachte Schreibweisen
  Kompakt (führende Nullen weglassen)
fe80:0:0:0:a00:27ff:fe54:b5c9
  Komprimiert (1x-malig alle Nullen ersetzen :: )
fe80::a00:27ff:fe54:b5c9

## Slide 4: End-Unit-Identifier (EUI-64)
Standard: Dynamisch erzeugt aus MAC (48 Bit)
  MAC aufsplitten: 08:00:20 a1:42:78
  7. Bit der MAC auf 1: 08: => 0a:
  fffe zwischen den Teilen einfügen: 0a00:20ff:fea1:4278
Nachteil: Wechsel der Netzwerkkarte ändert EUI-64
Manuelle Zuweisung
  (beliebiger) Wert
  7. Bit muss auf 0 gesetzt sein
  Dual-Stack-Ansatz: Verwenden der IPv4-Adresse ::10:0:50:45 für IP 10.0.50.45

## Slide 5: EUI: Privacy Extension
EUI-64: Tracking der Hardware einfach
RFC 4911 – Privacy Extension
  zufällig generierte, temporäre EUI
  periodischer Wechsel
Nachteil: zusätzlicher Aufwand
  Logging
  Monitoring
  Troubleshooting

## Slide 6: Präfix
Host kann gleichzeitig mehrere Präfixe haben
  Link-Local: fe80:/64
    wird automatisch konfiguriert
    wird nicht geroutet
  Unique-Local: fd00:/7
    Nachfolger für Site Local (deprecated)
    entspricht den privaten Adressen unter IPv4 (192.168.0.0,…)
    Prefix fc ist reserviert für globale Unique-Local Adressen
  Global: 2000:/3
    routebare, eindeutige Adressen
    bestimmte Prefixe sind reserviert: 2001: > Provider

## Slide 7: Multicast
Prefix: ff [flag][scope]::<id>
Flags (4 Bit)
  0: Permanente, wohlbekannte Multicast
  1: transiente, dynamisch zugewiesene Multicast-Adresse
Scope (Gültigkeitsbereich – 4 Bit)
  1: interface-local (Loopback)
  2: link-local (nicht geroutet)
  …
  5: site-local
  e: global

## Slide 8: Beispiel-Adressen
Einige vergleichende, sowie analoge Adressen
IPv4 | IPv6 | Zweck
127.0.0.1 | ::1 | Loopback
0.0.0.0/0 | ::/0 | Default-Route
169.254.0.4 | fe80::bace:f6ff:fed3:11c6 | APIPA/Link-Local
224.0.0.2 | ff02::2 | All local router
216.239.32.114 | 2001:4860:4802:32::72 | ns1.zdns.google.

## Slide 9: IPv6 - Header
Standard-Header schlank gehalten
Optionen wir Fragmentierung über Extension-Header
Nachteil: Verschachtelung der Header können Geräte überfordern
Quelle: Oracle

## Slide 10: IPv6 Adresse: Konfiguration
Ziel: automatische(, internetfähige) Konfiguration
  IPv6-Adresse (Präfix(e))
  Router
  (DNS-Konfiguration)
Prinzipiell zwei Verfahren, können beide kombiniert werden:
  Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
  Stateful Address Configuration (DHCPv6)
  Stateless DHCPv6 (SLAAC mit „Managed-Flag“: -> DHCPv6)

## Slide 11: SLAAC
Verantwortlich: NDP (Neighbor Discovery Protocol)
Ablauf
  Duplicate Address Detection
  Router Solicitation (Multicast an ff02::2)
  Router Advertisement wird getriggert
    Präfixe
    Router
    MTU
    Valid Lifetime
    Flags: M (managed) => DHCP; O (other configuration) => DHCP
    Router Preference
    RDNNS Option für DNS Konfiguration (RFC 8106 - Extension)

## Slide 12: Sicherheit
Klassische Probleme auch in IPv6
  Man in the middle
  Denial-of-service attacks / Remote Scanning
  Flooding
  Spoofing
  Replay Attacks
  ...
Entsprechende Anforderungen notwendig:
  Monitoring/Detection
  Prevention/Mitigation
  Logging
Zusätzlich Tunnelprobleme (IPv4-over-IPv6, vice-versa)

## Slide 13: Ende