## Slide 1: IPv6
Designkonzepte

## Slide 2: Design
Start-Range
GSI: 2a14:fb80::/48 (2a14:fb80:0000:0000 - 2a14:fb80:0000:ffff)
16 Bit für Subnetze (0000 – ffff)

## Slide 3: Ziele
Übersichtliche Strukturen
Einfaches Routing / Routen-Aggregierung
Firewall-Regeln sollen nicht dupliziert werden
Managementaufwand gering halten

## Slide 4: Design-Möglichkeiten
Einfache Abbildung der IPv4-Netze auf IPv6
Neue Strukturen bilden, basierend auf
  Funktion
  Organisation
  Gebäude
  Servertypen
  Sicherheitsklasse
Reine IPv6-Netze

## Slide 5: 1:1 Abbildung der IPv4 Struktur
Keine zusätzliche Umstellung
geringer Aufwand
Beibehaltung der Firewall-Regeln, nur zusätzlich IPv6-Range eintragen
Limitierung der IPv4-Netze wird übernommen
Keine Verschlankung der FW-Regeln oder Routing
Keine Trennung bezüglich Servertypen
Managementaufwand doppelt sich

## Slide 6: Neustrukturierung
Struktur anpassen an Bedürfnisse
Verschlankung von FW-Regeln (Subnetze statt Hosts)
Isolierung von Sicherheitsproblemen
Umbau der bestehenden IPv4-Landschaft
Aufwendige Überarbeitung der Firewall-Regeln
Falls Design nicht flexibel genug ist, können später Strukturprobleme auftreten

## Slide 7: Reine IPv6-Netze
Reduktion Verwaltungsaufwand
Verschlankung FW-Regeln
Reduktion Netzwerkverkehr
Zugriffe aus IPv4-Netzen problematisch
Dienste eventuell splitten
erhöhter Aufwand Resrtrukturierung

## Slide 8: Multicast-Konzept
MLD-Snooping (Multicast Listener Discovery)
  Switch lauscht auf ICMPv6-Pakete
  Multicasts werden nur an Member-Ports weitergeleitet
  Flooding kann trotzdem auftreten
  agiert pro VLAN
geroutete Multicasts
  PIM
Anwendung/Cluster müssen mit dem korrekten Scope konfiguriert werden

## Slide 9: Routing-basiertes Firewalling
2a14:fb80:0000:0010 (Webserver)
2a14:fb80:0000:0020 (Applikationsserver)
2a14:fb80:0000:0030 (Datenbankserver)
2a14:fb80:0000:0090 (Infrastruktur)
Erlaubt Verschlankung der Firewall-Regeln
  erlaube Webserver Zugriff Datenbankserver
Bei 1:1 Abbildung so nicht möglich, Kategorie im EUI Alternative
  Webserver: 2a14:fb80::1000:a.b.c.d
  DatenbankServer: 2a14:fb80::3000:a.b.c.d

## Slide 10: Ende