## Slide 1: HEST AEB Unterweisung

## Slide 2: wo ist die HEST?
Strahlenschutz Sicherheit
NE3 Bereich
NE5 Bereich
NE8 Bereich
FRS, Hitrap nicht Teil der HEST
technische Grenze:
Strahlführung zwischen Gate Ventilen
Betrieb:
Gate Ventile ± X

## Slide 3
AEB Bereiche
NE3 HHD Messplatz
NE5 Strahlweg
NE8 Strahlweg
NICHT:
FRS
Reinjektionskanal

## Slide 4: HEST AEB Einweisung
Grundlage für diese Unterweisung sind die jährlich stattfindenden allgemeinen Arbeitsschutz- und Strahlenschutzunterweisung und die Betriebsordnung für den Beschleuniger.
Besondere Gefahrenquellen im Bereich der Hochenergiestrahlführung
  Spannungen an Magnetspulen: nicht berührungssicher nach VDE
  Abdeckung elektrischer Anschlüsse an Magneten:
    nicht sicher gegen zufälliges Berühren
    mechanisch nicht stabil
    Kühlwasserschläuche bei Feuchtigkeit u.U. leitfähig

## Slide 5: HEST AEB Einweisung
  Hochspannung:
    Ionenpumpen bis 6.5 kV
    Szintillationszähler
    Vieldrahtkammern
    Vakuummessröhren
  Mechanische Gefährdung: Quetschgefahr durch pressluftgetriebene Linearantriebe
  Ionisierende Strahlung:
    bei Strahlbetrieb
    aktivierte oder kontaminierte Bauteile

## Slide 6: HEST AEB Einweisung
Weitere Anweisungen:
  Arbeiten dürfen nur nach Erteilung einer Arbeitserlaubnis durch den STV oder seinen Stellvertreter erfolgen.
  Die Türen der AEBs sind geschlossen zu halten.
  Der AEB-Schlüssel darf nicht verliehen werden.
Weitere Informationen:
  Intranet der GSI: Beschleuniger/Anlage/SIS18/Aufenthalt und Arbeiten am Ringtunnel (Diese Anweisungen gelten analog für die Hochenergiestrahlführung).
  Bei Fragen oder Problemen: STV oder Stellvertreter

## Slide 7: HEST AEB Einweisung
Weitere Besonderheiten:
  Bitte mit den Notausgängen der Bereiche vertraut machen
  Beleuchtung NICHT ohne Rücksprache ausschalten
  Arbeitsbeleuchtung benutzen
  Arbeiten nicht allein durchführen. Gegebenenfalls regelmäßig Rücksprache mit Kollegen
  Absperrung sind zu beachten

## Slide 8
STV
außerhalb Normalarbeitszeit:
SIS MBR

## Slide 9: HEST AEB - Zugang
Besonderheiten
Bereich NE3
Zugang über FRS
Bereich NE8
HTP (STV: P. Forck)
Bereich NE5
Notausgang HHT Cave

## Slide 10: Übersicht HEST

## Slide 11: HEST AEB – Spulenabdeckung

## Slide 12: HEST AEB – Anlage

## Slide 13: HEST AEB – Vakuum

## Slide 14: HEST AEB - Strahlfalle

## Slide 15: HEST AEB - Hinweise
Justiereinrichtungen
NOTAUS

## Slide 16: impressions

## Slide 17: Mirko
multi purpose tool
accelerator optics design
IOL
  settings
  geo-location
interactive beam manipulations
beam based measurements

## Slide 18: beam diagnostic
MWPC
viewing screens
particle counters
current measurement
beam stopper
→ transmission
→ beam position
→ beam profile
→ beam stability
→ interlock
wide range of particles
wide range of particle densities
fast / slow extracted beams

## Slide 19: magnet power supplies

## Slide 20: vacuum systems

## Slide 21: ESR - HTA
2013/2014
1 additionel steerer (ESR cave)
revised / aligned scinillating screens with CUPID
new beam line settings for slow extraced beams (channaling exp.)

## Slide 22: pion target (2011)

## Slide 23: pion target - beam

## Slide 24: ESR – Cryring (NE8)
court. W. Geithner 2016

## Slide 25: ESR – fast extraction tests

## Slide 26: ESR - Cryring
injection beam line from NE8 in preparation
Cryring in Cave B 2015